Kusovník na zdvojené okno
Kusovník na zdvojené okno dvoukřídlové tak, jak jej počítáme ve školních dílnách.
Zpočátku je postup stejný, jak to již známe z předchozího výkladu.
Za příklad nám poslouží okno výrobního rozměru 200 x 200 cm.

---
Stavební otvor pro okno:
Světlost v ostění – „od zdi ke zdi“ je 202 cm

---
Zdvojené okno má okenní rám:
Okenní rám je o k kratší než je stavební otvor. Koeficient k je obvykle 2 cm.
Znamená to například, že pokud je světlost v ostění (naměříme ji „ od zdi ke zdi“)
202 cm, tak okenní rám vyrobíme dlouhý 200 cm.
200 cm = výrobní rozměr okna.

---
Okenní rám:

---
Okenní rám vložíme do ostění
Pro potřeby kusovníku tedy víme, že vlysy okenního rámu budou
dlouhé 200 cm a to oba - jak vnitřní, tak venkovní – že ano ?

---
Teď si spočítáme světlost rámu
Abychom mohli spočítat vnitřní světlost okenního rámu, musíme od
jeho délky (délku jsme spočítali dříve na 200 cm) odečíst šířku
vlysů rámu. Šířka vlysu je, jak níže vidíme, 6,5 cm a protože jsou vlysy
dva, tak celkem odečteme 13 cm. Tedy 200 – 13 = 187 cm

---
Zdvojené okno má zdvojená křídla v těchto profilech :

---
A jak jsou dlouhé vlysy křídla ?
To spočítáme tak,že k polovině vnitřní světlosti (je 187cm : 2 = 93,5 cm) připočítáme nejprve :
o kolik je delší levé venkovní křídlo (0,8+0,2+0,8+0,8) = 2,6 cm
o kolik je delší levé vnitřní křídlo (0,8+0,2+0,8+0,8) = 2,6 cm
o kolik je delší pravé venkovní křídlo (0,8+0,8) = 1,6 cm
o kolik je delší pravé vnitřní křídlo (0,8+0,8+0,8+0,8) = 3,6 cm

---
A nyní můžeme počítat :
1. Vnitřní světlost rámu rozdělíme na půl 187 : 2 = 93,5cm
2. Délka vlysu kratšího
levého venkovního křídla	93,5 + 2,6 = 96,1 cm
3. Délka vlysu kratšího
pravého venkovního křídla 93,5 + 1,6 = 95,1 cm
4. Délka vlysu delšího
levého vnitřního křídla	93,5 + 2,6 = 96,1 cm
5. Délka vlysu delšího
pravého vnitřního křídla	93,5 + 3,6 = 97,1 cm

---
Počítáme dále :
Zbývá nám spočítat délku svislých vlysů křídel zdvojeného dvoukřídlového okna ve výrobních rozměrech 200 x 200 cm.
Svislé vlysy (jsou 4 kusy na venkovních a 4 kusy na vnitřních rámech křídel) nejsou délkově děleny jako je to u vodorovných vlysů křídel a tak se jejich délka spočítá tak, jak to známe u vlysů křídel okna jednokřídlového :
1. Vnitřní svislá světlost rámu (200-13=187)	187 cm
2. Délka vlysů kratších
venkovních křídel	187 + 3,6 = 190,6 cm
3. Délka vlysů delších
vnitřních křídel 187 + 5,6 = 192,6 cm

---
A nyní spočítáme objem vlysů :
Zopakujeme si jak :
U masivního dřeva počítáme objem
(a x b x c) délka x šířka x tloušťka dílce
a výsledek je v m3
Tedy například vodorovný vlys levého venkovního křídla má rozměry :
délka 96,1 cm, šířka 4,5 cm, tloušťka 4,0 cm

---
Pokračujeme :
Převedeme všechna čísla z centimetrů na metry ( to proto, že objem masivního dřeva se počítá vždy na m3 !).
96,1 cm	=	0,961 m
4,5 cm	=	0,045 m
4,0 cm	=	0,040 m

---
A násobíme :
Délka x šířka x tloušťka = objem (m3)
0,961 x 0,045 x 0,040 = 0,0017298 m3
Tedy například vodorovný vlys venkovního
křídla má rozměry :
délka 96,1 cm , šířka 4,5 cm , tloušťka 4,0 cm
a jeho objem je 0,0017298 m3
Stejně spočítáme všechny vlysy okna a je to!!

---
To je všechno.
Doplníme všechna potřebná a spočítaná čísla do jednotlivých řádků kusovníku a nakonec objemy jednotlivých vlysů sečteme a víme,kolik m3 masivního dřeva potřebujeme na zhotovení zdvojeného dvoukřídlového okna.
H O T O V O
Nic to není , že ?

---
Pro potřeby kusovníku víme že :

---
Kusovník by pak v oblasti spotřeby masivního dřeva vypadal takto :