PRACOVNÍ LIST

U nakresleného hydraulického brzdového systému vyřešte následující úlohy

a) Vypočtěte sílu F1 (N) a velikost tlaku v hlavním brzdovém válci a v brzdových
     trubkách p (MPa)
b) Vypočtěte sílu působící z brzdového válečku na čelist F2 (N)
c) Vypočtěte velikost normálové síly Fn (N) a třecí síly Ft (N) mezi čelistí a bubnem
d) Vypočtěte velikost teoretického brzdného momentu Mkt (Nm) a skutečného
     brzdného momentu na kole Mksk (Nm) ,je-li účinnost brzdové soustavy 90%.
e) Určete silový převodový poměr pedálu ip, hydraulický převodový poměr ih ,
     silový převodový poměr na čelisti ič a celkový teoretický převod brzdového
      systému ic

Zadané hodnoty:
Síla působící na pedál F= 100 N, a=250 mm, b= 50 mm, průměr bubnu Db= 220mm, d1= 16 mm, d2=22mm, součinitel smykového tření mezi čelistí a bubnem = 0,4