## Slide 1: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Malý Jiří. Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje
Notes: 1

## Slide 2: ROVNOVÁHA NA PÁCE - UPÍNKA - Předmět: NÁSTROJAŘSKÁ TECHNOLOGIE
Mý 2012

## Slide 3: CÍLEM PREZENTACE JE:
Napomoci vyučujícím při výkladu na téma
ROVNOVÁHA NA PÁCE
UPÍNÁNÍ OBROBKŮ
UPÍNKA
Určeno hlavně pro žáky KOVO OBORŮ
Autor: Jiří Malý

## Slide 4: ÚČEL UPÍNÁNÍ:
BEZPEČNÉ UPÍNÁNÍ JE ZÁKLAD PRO RUČNÍ I STROJNÍ OBRÁBĚNÍ
UPÍNÁME RŮZNÝMI ZPŮSOBY: DO SVĚRÁKU DO PŘÍPRAVKU DO KLEŠTINY UPÍNKOU apod.
UPÍNKA JE HODNĚ POUŽÍVANÁ

## Slide 5: POHLED NA UPÍNKU

## Slide 6: LOGIKA VĚCI při upínání
Používáme „selský rozum“
Používáme sadu upínacího zařízení
Používáme neponičené díly
Používáme normalizované díly
Použijeme několik upínek dle potřeby
Přesvědčíme se o správném upnutí a síle upnutí

## Slide 7: POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

## Slide 8: UPNUTÍ
MUSÍ BÝT VŽDY BEZPEČNÉ
RYCHLÉ
SNADNÉ
DODRŽUJEME ZÁSADU, ŽE UPÍNACÍ SÍLA „F1“ BLÍŽE K OBROBKU JE VĚTŠÍ
PROTO JE RAMENO „a“ KRATŠÍ
DŮLEŽITÁ JE VODOROVNÁ POLOHA UPÍNKY viz obrázky

## Slide 11: VÝPOČET
Použijeme rovnici: „rovnováha na páce“
Z rovnice je jasné, že pokud je upínací šroub ve středu upínky jsou obě síly stejné
F1 * a = F2 * b
V praxi se snažíme, aby síla F1 byla větší
Proto posouváme upínací šroub blíže k obrobku (nemusí to vždy vyhovovat)

## Slide 12: VŠE SI ZOPAKUJEME POMOCÍ TESTU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TÉTO SADY

## Slide 13: KONEC Mý2012