Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Majcher.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje.

---
ELEKTRICKÉ SVĚTLO
TEST

---
Monochromatické světlo vyzařuje
    A žárovka
    B nízkotlaká Hg výbojka
      C nízkotlaká Na výbojka

---
Spojité spektrum má
      A žárovka
      B nízkotlaká Hg výbojka
      C nízkotlaká Na výbojka

---
Jednotkou intenzity osvětlení je
    A ampér
    B kandela
      C lux

---
Jednotkou svítivosti je
    A lumen
      B kandela
    C lux

---
Intenzita osvětlení je
    A výkon záření světelného zdroje vyhodnocený zrakem
      B podíl světelného toku dopadajícího na plochu určité velikosti
    C podíl vyzařovaného světelného toku a příkonu zdroje světla

---
Svítivost se označuje písmenem
      A I
      B E
      C U

---
Viditelné světlo je vlnění v rozsahu
    A 380 – 780 cm
    B 380 – 780 mm
      C 380 – 780 nm

---
Intenzita osvětlení klesá
    A se zvyšujícím se světelným tokem
      B s mocninou vzdálenosti
    C se zvýšeným příkonem světelného zdroje

---
Φ je označení
      A světelného toku
      B svítivosti
      C měrného výkonu světelného zdroje

---
Jednotkou měrného výkonu světelného zdroje
    A W / m
      B lm / W
    C lux

---
Lineární zářivka patří mezi
    A teplotní zdroje
    B světlo emitující zdroje
      C výbojové zdroje

---
Světelný tok třídy I pro přímé svítidlo je vyzařován >80% do
    A horního poloprostoru
      B spodního poloprostoru
    C všech směrů

---
Jednotkou teploty chromatičnosti je
    A stupeň Celsia
      B kelvin
    C joule

---
Reflektor využívá
    A lomu světla
    B rozptylu světla
      C odrazu světla

---
Křivka svítivosti vyjadřuje
      A svítivost v různých směrech
      B zakřivení světla po odrazu od stěny
      C lom paprsku na hladině