Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Majcher Miroslav.

Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

TEST – DRUHY SÍTÍ

Vodič PE je - a) fázový vodič
     b) střední vodič
     c) ochranný vodič

Trojfázový rozvod TNS má - a) 3 vodiče
     b) 4 vodiče
     c) 5 vodičů

Síť TNC je - a) síť s izolovaným uzlem
     b) neuzemněná síť
c) síť, kde funkce nulového (středního) a ochranného vodiče je v celé síti     sloučena do jediného vodiče.

Síť IT je - a) trojfázová sít izolovaná, popřípadě uzemněná přes impedanci nebo     průrazku
     b) trojfázová sít s uzemněným nulovým bodem
        c) síť , kde ochranný vodič současně plní funkci středního vodiče     (vodič PEN)

Zařízení nízkého napětí má jmenovité napětí mezi vodiči - a) do 50 V včetně
     b) nad 50 V do 1000 V včetně
     c) nad 1 kV do 52 kV včetně

Ochranné uzemnění je - a) vodivé spojení živých nebo neživých částí se zemí
b) přímé spojení vodivých částí elektrického zařízení nebo částí souvisejících s      elektrickým zařízením, které nejsou součástí elektrického obvodu (chráněné      části), se zemí, za účelem ochrany před nebezpečným dotykem
     c) vodič určený k vedení proudu

Zásuvkový rozvod TNS je proveden vodiči -
      a) L , PEN
     b) N , PEN , L
     c) L , N, PE

V síti TNCS je posledním místem rozdělení vodiče PEN na PE a N - a) podružný rozvaděč
     b) přípojková skříň
c) nejbližší odbočná krabice

Střední vodič N má barvu izolace - a) hnědou
     b) světle modrou
     c) šedou

Barvy izolací fázových vodičů v trojfázové střídavé síti jsou - a) černá , hnědá , šedá
b) hnědá , černá , černá
     c) černá , červená , modrá