## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Fyziologie a patologie hemostázy
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CHTS.3.05
Datum tvorby: 13.01.2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: Cvičení hematologie a transfúzní služby, 3. ročník, laboratorní asistent
Autor: Mgr. Helena Pěnkavová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku praktického vyučování. Seznamuje žáky s fyziologií a patologií hemostázy.

## Slide 2: Monitoring zevní cesty srážení INR
Mgr. Helena Pěnkavová

## Slide 3: INR
INR 5 a výše pravděpodobnost krvácení!
Normální rozsah INR u zdravých osob je
0,8–1,2
pro pacienty léčené Warfarinem 2,0–3,0,
hodnota INR může být v určitých situacích požadována vyšší, např. u pacientů s umělou srdeční chlopní.

## Slide 4: Interference
Příčiny rušící stanovení (ovlivňující).
Lupus antikoagulans – cirkulující inhibitor.
Dispozice k trombóze.
Interference s PT (Quickův čas).

## Slide 5: Manuální stanovení koagulace
Obr. 1

## Slide 6: Automatické stanovení koagulace
Obr. 2

## Slide 7: Výpočet
Vypočte se protrombinový poměr
Protrombinový čas
(Quick) pacienta
Quickův čas = ----------------------
protrombinový čas normální plazmy
(Quickův čas zdravé plasmy)

## Slide 8: Screeningové stanovení koagulace
Obr. 3

## Slide 9: INR
INR mezinárodní normalizovaný poměr.
Naměřený protrombinový čas u zdravého jedince – mění se dle použitého analytického systému, kterým se změří.
Potřeba standardizace výsledků – zavedení INR.
Výrobce ke tkáňovému faktoru (tromboplastinu) udává hodnotu ISI (mezinárodní index citlivosti).

## Slide 10: ISI – přepočet INR
Hodnota ISI se pohybuje mezi 1,0 – 2,0.
INR se vypočte jako poměr protrombinového času pacienta a času normálního vzorku, který je umocněný na hodnotu ISI podle použitého analytického systému.

## Slide 11: INR

## Slide 12: Pojďme společně přepočítat
Čas pacienta je 15 sec.
Čas normální plasmy je 10 sec.
ISI 1,2 (tromboplastin)
Vypočtěte INR

## Slide 13: Použité zdroje
NETOUŠEK, M. Nauka o krvi. 2.vyd. Praha: Zdravotnické nakladatelství, 1957.
HRUBIŠKO, M. Hematologie a krevní transfúze. Učebnice pro střední zdravotnické školy1.díl. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1983.
PECKA, M., MALÝ, J. Laboratorní hematologie. Hradec Králové: HK Credit, 2002.
PECKA, M. Laboratorní hematologie v přehledu. Díl 1.: Buňka a krvetvorba. Český Těšín: Finidr, 2002. ISBN 80-86682-01-3.
Zdroje obrázků:
Obr. 1, 2, 3: Fotografie zhotovila, není-li uvedeno jinak, Mgr. Helena Pěnkavová.