Pracovní list

Předmět : Technologie

Obor : 36-67-H01 Zedník

Ročník : 1.

Část : 1

Téma : Konstrukční systémy a konstrukční části budov

Konstrukční systémy a konstrukční části budov

systémy stěnové,
systémy sloupové	- průřez (kruhový, obdélník, čtverec)
- ocelový sloup s betonem
- zdvíhaný strop
- hřibový strop

systémy smíšené.

Mezi nosné konstrukce zahrnujeme:
Základy
Vodorovný nosný systém ( stropy )
Svislý nosný systém ( stěny, sloupy )
Krov
Schodiště

Rozdíl mezi svislými nosnými konstrukcemi:

stěna - délka a tloušťka je menší, než výška, tvoří geometrický kvádr
sloup - výška konstrukce je několikanásobně větší, než její základna
pilíř - jedná se o sloup s většími půdorysnými rozměry.

Svislé nosné konstrukce musí mít zejména :
statickou funkci,
musí být odolné proti požáru,
musí splňovat architektonické,
akustické požadavky,
musí být tepelně izolační.

Materiály na svislé nosné konstrukce

zděné ( cihla )
plynosilikát ( YTONG, HEBEL aj.)
pálená keramika ( POROTHERM aj. )
beton - prefabrikát
        monolitický
ocel
kámen
dřevo

Uložení cihly ve zdivu
Vazáky
Běhoun

Založení a výstavba zdi:

- vyměření budoucí zdi
- osazení krajních tzv. vodících cihel
- k vodícím cihlám se přiloží tzv. lícová šňůra, která vytyčí pomocnou přímku, podle které se staví zeď
- maltování se provádí nanesením a rozprostřením malty po zdivu na délku asi 1 m a tloušťku  spáry 20 mm
- kladení cihel - položíme cihly na převazbu, zatlačíme rukou a poklepáme rukojetí lžíce nebo paličkou do správné polohy
- kontrola vodorovnosti ložných spár se provádí vodováhou nebo dlouhou latí
- kontrola svislosti zdi se provádí pomocí olovnice

Prefabrikované betonové konstrukce

Druhy panelů

- obvodové
- vnitřní
- základové
- příčky
- atikové ( střešní)
- stropní
- schodišťový