## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Monitoring vnitřní cesty srážení APTT
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CHTS.3.06
Datum tvorby: 15.1.2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: Cvičení hematologie a transfúzní služby, 3. ročník, Laboratorní asistent
Autor: Mgr. Helena Pěnkavová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku praktického vyučování. Seznamuje žáky s monitoringem vnitřní cesty srážení APTT.

## Slide 2: Monitoring vnitřní cesty srážení APTT
Mgr. Helena Pěnkavová

## Slide 3: Antikoagulant
Obsahuje antikoagulant natrium citricum (citrát sodný).
Poměr 1 díl citrátu sodného + 9 dílů krve.
Řádně, ale jemně promíchat.
Odebrat přesně po rysku na zkumavce, aby byl dodržen poměr látek.
Do 2 hod. provést vyšetření plasmy.

## Slide 4: APTT
Aktivovaný tromboplastinový čas
Angl. Actived parcial tromboplastine time
a PTT.
Monitoring vnitřní cesty srážení.
Využití -kontrola při léčbě heparinem.

## Slide 5: Princip testu
Přítomnost Ca aktivuje parciální tromboplastin.
Tím se aktivují koagulační faktory v plasmě.
Zahajuje se vnitřní koagulační kaskáda.
Aktivátor zrychluje reakci.

## Slide 6: aPTT postup
Plazmu vytemperujeme na 37 °C.
Přidat 0,1 ml CaCl2.
Dále přidat 0,1 ml kaolinu a fosfolipid kefalinu = parciální tromboplastin.
Při 37 °C se protahuje plasma skleněným háčkem.
Čas zjištění fibrinového vlákna je tromboplastinový čas.

## Slide 7: Význam aPTT testu
Informuje o faktorech přeměny protrombinu na trombin působením tromboplastinu
(tkáňového faktoru a tkáňového fosfolipidu).
Tedy informuje o faktorech tkáňového komplexu.

## Slide 8: aPTT test - použití
Test k vyšetření koagulace.
Ke zjištění vnitřní koagulační kaskády.
Základní test srážení krve.
Monitoring heparinové antikoagulační terapie.

## Slide 9: Provedení Quickova testu
Všechna činidla, včetně plasmy vytemperovat na 37 °C.
0,1 ml vyšetřované plasmy a k ní přidat 0,1 ml trombokinázy (tromboplastinu).
Přidat ještě 0,1 ml CaCl2 (0,025 mol/l).
V okamžiku přidání CaCl2 stisknout stopky a stopovat čas.
Protahovat háčkem, v rychlosti cca 2x za sec.
Do okamžiku objevení fibrinového vlákna.
Čas objevení vlákna = Quickův čas.

## Slide 10: Výsledky
Výsledek a PTT je čas sražení plazmy.
U normálního vzorku je doba 35-45 sec.
Patologie je prodloužení o více než 10 sec. ve srovnání se standardní plasmou.

## Slide 11: Interpretace
Hemofilie 150 – 180 sec.
Prodloužení aPTT – nedostatečná aktivita faktorů XII, XI, IX, VIII, prekalikrein, kininogen.

## Slide 12: Interpretace – prodloužení
Vrozená hemofilie
Otrava warfarinem
DIC(diseminovaná intravaskulární koagulace)
Přítomnost inhibitorů u Lupus antikoagulans

## Slide 13: Použité zdroje
NETOUŠEK, M. Nauka o krvi. 2.vyd. Praha: Zdravotnické nakladatelství, 1957.
HRUBIŠKO, M. Hematologie a krevní transfúze. Učebnice pro střední zdravotnické školy1.díl. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1983.
PECKA, M., MALÝ, J. Laboratorní hematologie. Hradec Králové: HK Credit, 2002.
PECKA, M. Laboratorní hematologie v přehledu. Díl 1.: Buňka a krvetvorba. Český Těšín: Finidr, 2002. ISBN 80-86682-01-3.