## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Monitoring zevní cesty krvácení
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CHTS.3.03
Datum tvorby: 10.1.2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: Cvičení hematologie a transfúzní služby, 3. ročník, Laboratorní asistent
Autor: Mgr. Helena Pěnkavová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku praktického vyučování. Seznamuje žáky s monitoringem zevních cest krvácení a Quickovým testem.

## Slide 2: Monitoring zevní cesty srážení
Mgr. Helena Pěnkavová

## Slide 3: Schéma hemostázy
Obr. 1

## Slide 4: Odběrové zkumavky Sarstedt
Obr. 2

## Slide 5: Antikoagulant
Obsahuje antikoagulant natrium citricum (citrát sodný).
Poměr 1 díl citrátu sodného + 9 dílů krve.
Řádně, ale jemně promíchat.
Odebrat přesně po rysku na zkumavce, aby byl dodržen poměr látek.
Do 2 hod. provést vyšetření plasmy.

## Slide 6: Quickův test
Quick = Quickův test = tzv. protrombinový čas.
Monitoring zevní cesty srážení.
Využití -kontrola při léčbě Warfarinem
(kumarinové preparáty).

## Slide 7: Princip Quickova testu
Informuje o faktorech přeměny protrombinu na trombin působením tromboplastinu.
(tkáňového faktoru a tkáňového fosfolipidu)
Tedy informuje o faktorech tkáňového komplexu.

## Slide 8: Quickův test - použití
Patří mezi vyhledávací a vylučovací testy
(screeningové testy).
Kontrola antikoagulační léčby antivitaminy K (kumariny = Warfarin, Pelentan).

## Slide 9: Provedení Quickova testu
Všechna činidla, včetně plasmy vytemperovat na 37 °C.
0,1 ml vyšetřované plasmy a k ní přidat 0,1 ml trombokinázy (tromboplastinu).
Přidat ještě 0,1 ml CaCl2 (0,025 mol/l).
V okamžiku přidání CaCl2 stisknout stopky a stopovat čas.
Protahovat háčkem, v rychlosti cca 2x za sec.
Do okamžiku objevení fibrinového vlákna.
Čas objevení vlákna = Quickův čas.

## Slide 10: Výsledky
Normální čas 13-15 sec. (někde 10 – 12 sec.).
Výsledky se udávají v čase vyšetřované plasmy (naměřený Quickův čas).
Nebo v porovnání s normální plasmou zdravého jedince, přepočtený dle diluční křivky.

## Slide 11: Interpretace
Měřítko kvality zevního systému srážení.
Rychlost aktivace zevního systému je ovlivněna hladinou faktoru VII.
Prodloužený protrombinový (QUICKův čas) je vlivem nedostatnku vitaminu K (resp. vlivem dodávání antikumarinů (Warfarin, Pelentan).

## Slide 12: Interpretace – prodloužení
Nebo nedostatečnou kolonizací střeva mikroorganismy syntetizujícími vitamín K (novorozenci).
Nedostatečná syntéza faktoru VII (jaterní onemocnění).
Zvýšená spotřeba faktoru VII (diseminovaná intravaskulární koagulace - DIC).

## Slide 13: INR
INR 5 a výše pravděpodobnost krvácení!
Normální rozsah INR u zdravých osob je
0,8–1,2 ,
pro pacienty léčené warfarinem 2,0–3,0,
hodnota INR může být v určitých situacích požadována vyšší, např. u pacientů s umělou srdeční chlopní.

## Slide 14: Interference
Příčiny rušící stanovení (ovlivňující),
Lupus antikoagulans – cirkulující inhibitor.
Dispozice k trombóze,
Interference s PT (Quickův čas).

## Slide 15: Automatické stanovení koagulace
Obr. 3

## Slide 16: Automatické provedení testu
Vyšetřovaná citrátová plasma se smíchá s tromboplastinem.
V okamžiku přidání CaCl2 (0,025 mo/l) analyzátor měří čas vzniku kolagula.
Vznik koagula rozpozná dle rozptylu světla, které prochází kyvetou.
Nebo se mechanicky v magnetickém poli pohybuje kovová kulička, která se, v okamžiku vzniku koagula, zastaví.

## Slide 17: Výpočet
Vypočte se protrombinový poměr
Protrombinový čas
(Quick) pacienta
Quickův čas = ----------------------
protrombinový čas normální plazmy
(Quickův čas zdravé plasmy)

## Slide 18: Screeningové stanovení koagulace
Obr. 4

## Slide 19: INR
INR mezinárodní normalizovaný poměr
Naměřený protrombinový čas u zdravého jedince – mění se dle použitého analytického systému, kterým se změří.
Potřeba standardizace výsledků – zavedení INR.
Výrobce ke tkáňovému faktoru (tromboplastinu) udává hodnotu ISI (mezinárodní index citlivosti).

## Slide 20: ISI – přepočet INR
Hodnota ISI se pohybuje mezi 1,0 – 2,0.
INR se vypočte jako poměr protrombinového času pacienta a času normálního vzorku, který je umocněný na hodnotu ISI podle použitého analytického systému.

## Slide 21: INR

## Slide 22: Pojďme společně přepočítat
Čas pacienta je 15 sec.
Čas normální plasmy je 10 sec.
ISI 1,2 (tromboplastin)
Vypočtěte INR

## Slide 23: Použité zdroje
NETOUŠEK, M. Nauka o krvi. 2.vyd. Praha: Zdravotnické nakladatelství, 1957.
HRUBIŠKO, M. Hematologie a krevní transfúze. Učebnice pro střední zdravotnické školy1.díl. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1983.
PECKA, M. a J. MALÝ. Laboratorní hematologie. Hradec Králové: HK Credit, 2002.
PECKA, M. Laboratorní hematologie v přehledu. Díl 1.: Buňka a krvetvorba. Český Těšín: Finidr, 2002. ISBN 80-86682-01-3.
Obr. 1, 2, 3, 4: Fotografie zhotovila, není-li uvedeno jinak, Mgr. Helena Pěnkavová.