NAMÁHÁNÍ NA KRUT
Test
Úhel natočení průřezu 7° odpovídá:
1. 0,122 rad
2. 401,1 rad
3. 0,0122 rad

Při stříhání materiálu musí napětí překročit:
1. Rms
2. k
3. Dk

Při výpočtu k z pevnostní rovnice dosazujeme do jmenovatele:
1. Jp
2. Wk
3. S

Kvadratický moment průřezu je udáván v:
1. mm2
2. mm3
3. mm4

Úhel natočení průřezu nelze vypočítat ze vztahu:
1. φ =italic " " {M_k "." italic " " l} over {W_k "." italic " " G "." italic " " r}
2. φ =italic " " {M_k "." l} over {italic " " S "." G "." italic " " r}
3. φ =italic " " {M_k "." l} over {italic " " J_p "." G "."}