NAMÁHÁNÍ NA OHYB
Vnější zatěžující síly mohou na tělesa působit různě. V průřezech těles vznikají různá napětí. Rozeznáváme pět základních případů jednoduchého (prostého) namáhání těles:
1. TAH
2. TLAK
3. SMYK (STŘIH)
4. KRUT
5. OHYB
Napětí v průřezu a pevnostní rovnice pro ohyb

Mo
Mo

Nosník na dvou podporách zatížený ohybovými momenty

F

Nosník na dvou podporách zatížený osamělou silou

q

Nosník na dvou podporách zatížený spojitým zatížením

Mo

Vetknutý nosník zatížený ohybovým momentem

F

Vetknutý nosník zatížený osamělou silou

q

Vetknutý nosník zatížený spojitým zatížením

,

Jestliže nosník zatížíme některým z výše uvedených způsobů, dojde v nosníku k deformaci (prohnutí) a současně ke vniku vnitřních sil, kterými se nosník brání proti porušení. Ohybový moment namáhá každý průřez nosníku. Horní vlákna nosníku jsou namáhána na tlak, a dolní na tah. Aby mohla nastat rovnováha mezi vnějším ohybovým momentem a vnitřním silami, musí mít vnitřní síly charakter momentu. Vzhledem k tomu že namáhání na ohyb vyvolává v nosníku kombinaci tahového a tlakového napětí má charakter normálového napětí a značíme ho o. Napětí v ohybu, vzhledem k tomu že účinek vnitřních sil má charakter momentu, nemůže být v průřezu rozloženo rovnoměrně. Proto při namáhání na ohyb není průřezovou charakteristikou plošný obsah S, ale veličiny složitější, závisející na tvaru a rozložení zatěžujících sil vůči osám nosníku. Jsou to modul průřezu v ohybu Wo a kvadratický moment průřezu v ohybu Jx,y.
Konstantní Mo mají pouze nosníky zatížené jedním ohybovým momentem, pokud je nosník zatížen osamělými silami, nebo spojitým zatížením, je velikost Mo (ohybového momentu) v různých místech různá, do vztahu pro výpočet napětí musíme dosazovat maximální ohybový moment Momax.
Napětí v ohybu o [MPa] se vypočítá ze vztahu.

Mo - Ohybový moment [Nmm]
Wo - Modul průřezu v ohybu [mm3]

Pokud nemá nastat deformace, nesmí napětí o překročit hodnotu dovoleného napětí Do.

Průřezovou charakteristiku vypočítáme ze vztahu:

Nosník lze bezpečně zatížit ohybovým momentem Mo:

 Kvadratický moment průřezu Jx,y a modul průřezu v krutu Wo
Vztahy pro výpočet průřezových charakteristik různých tvarů ploch jsou uvedeny ve Strojnických tabulkách.
Wo a Jx,y pro kruhový průřez:
 d

Wo a Jx,y pro mezikruhový průřez:

D

d

Wo a Jx,y pro obdélníkový průřez:
Obdélníkový průřez orientovaný vůči zatěžující síle na výšku

F

J_x =1 over 12 b "." h^3
W_{o x} =1 over 6 b "." h^2

x

h

y

b

Obdélníkový průřez orientovaný vůči zatěžující síle na šířku

J_Y =1 over 12 b^3 "." h
W_{o y} =1 over 6 b^2 "." h

F
x

h

y

b

Wo a Jx,y pro čtvercový průřez:
J =1 over 12 a^4
W_o =1 over 6 a^3

a

a

Řešený příklad 1
Zjistěte maximální ohybové napětí, které vznikne v nosníku kruhového průřezu s průměrem d= 60 mm. F1= 4 000 N, F2= 2000 N, a= 1m, b= 3m, l= 6m

FBy
Fay

F2
F1

B
A

b
a

l

Postup řešení:
Uvolníme a ze tří statických podmínek vypočítáme velikost podpor FA a FB
1. sum {F_{i x} = O}
2. sum {F_{i y} = O} {italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " F}_A -F_1 -F_2 +F_B =0
3. sum {M_{i A} = O} italic " " italic " " italic " " italic " " -F_1 "." italic " " a +left ( {- F_2 "." left ( {a + b} right )} right ) +italic " " F_B "." l =0
Dosadíme a vypočítáme velikost vazbových sil:
Ze III. statické podmínky vypočítáme velikost FB:
-4000 italic " " "." italic " " 1 -2000 italic " " "." italic " " 4 +F_B "." 6 =0
F_B =2 italic " " 000 N
Ze II. statické podmínky vypočítáme velikost FA:
F_A -4000 -2000 +2000 =0
F_A =4 italic " " 000 italic " " N

Určíme průběh posouvajících sil:
Průběh posouvajících sil musí začínat i končit na nulové čáře.

FBy
Fay

F2
F1

B
A

F1=-4 000 N
FA =+4 000 N
+

0

FB=+2 000N
F2=-2 000 N
-

Určíme průběh momentů:

III.
II.
I.

Fay
FBy

F2
F1

B
A

4 000 Nm

0

Úsek I. 0x1a
Průběh ohybového momentu v úseku I. je moment k bodu x1 který může mít libovolnou polohu v úseku I.
Mx1= FA . x1
Za x1 dosadíme 0, moment v bodě 0: Mx1=4 000 . 0
 Mx1=0 Nm
Za x1 dosadíme a=1, moment v bodě odpovídající délce a: Mx1=4 000 . 1
 Mx1=4 000 Nm
Do úseku I. zakreslíme průběh momentů od 0 Nm do 4 000Nm
Úsek II. ax2a+b
Průběh ohybového momentu v úseku II. je moment k bodu x2 který může mít libovolnou polohu v úseku II.
Mx2= FA . x2- F1(x2-a)
Za x2 dosadíme a=1, moment v bodě odpovídající délce a:
 Mx2=4 000 . 1 – 4 000.(1-1)
 Mx2=4 000 Nm
Za x2 dosadíme (a+b)=4, moment v bodě odpovídající délce (a+b):
 Mx2= 4 000 . 4 – 4 000 . (4-1)
 Mx2=4 000 Nm
Do úseku II. zakreslíme průběh momentů od 4 000 Nm do 4 000Nm
Úsek III. a+bx3l
Průběh ohybového momentu v úseku III. je moment k bodu x3 který může mít libovolnou polohu v úseku III.
Mx3= FA . x3- F1(x3-a) – F2x3-(a+b)
Za x3 dosadíme (a+b)=4, moment v bodě odpovídající délce (a+b):
 Mx3=4 000 . 4 – 4 000.(4-1) – 2 000. (4-4)
 Mx3 =4 000 Nm
Za x3 dosadíme l=6, moment v bodě odpovídající délce l:
 Mx3= 4 000 . 6 – 4 000 . (6-1) – 2 000. (6-4)
 Mx3 = 0 Nm
Do úseku III. zakreslíme průběh momentů od 4 000 Nm do 0 Nm.
Průběh momentů musí začínat i končit na nulové čáře, momenty v jednotlivých úsecích musí navazovat.

Ohybový moment není v celé délce nosníku konstantní, výpočet provedeme pro maximální ohybový moment Momax.
Maximální ohybový moment Momax =4 000 Nm  4 000 000 Nmm
Maximální ohybové napětí vypočítáme ze vztahu
_o =M_o over W_o
za Mo dosadím Momax, Wo průřezovou charakteristiku vypočítám ze vztahu
W_o =π over 32 italic " " "." italic " " d^3 italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " W_o =π over 32 italic " " "." italic " " 60^3 italic " "
W_o =21 italic " " 205,8 italic " " {m m}^3
_o =M_{o m a x} over W_o italic " " italic " "_o ={4 italic " " 000 italic " " 000} over {italic " " 21 italic " " 205,8}
 _o =188,6 MPa
Maximální ohybové napětí v tomto nosníku dosáhne velikosti 188,6 MPa. Pro toto statické zatížení by byly vhodné materiály 11 700 nebo 12 060.

Použitá literatura:
MIČKAL, K. Technická mechanika I. Praha: INFORMATORIUM, 1997.
LEINVEBER, J. VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha: ALBRA, 2005. ISBN 80-7361-011-6
 „Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Štěpánka Makoňová“