ODSTŘEDIVÁ A DOSTŘEDIVÁ SÍLA
Má-li se bod pohybovat po kružnici, musí na něj působit síla, která jej udržuje na kruhové trajektorii o poloměru R – dostředivá síla FCd. Této akční síle odpovídá síla reakční – odstředivá FC.


R

normála
tečna

-Fc

an

an
+FCd
v

Ve směru normály působí dostředivé (normálové) zrychlení an

v - obvodová rychlost [m.s-1]
 - úhlová rychlost [rad.s-1]
Mezi obvodovou a úhlovou rychlostí platí:

Dostředivá síla je dána vztahem

Odstředivá síla je dána vztahem

Řešený příklad:
Koule o hmotnosti m=4kg obíhá ve vodorovné rovině kolem pevné osy na tenkém ocelovém lanku o délce l=700 mm, při otáčkách n= 4 ot.s-1. Navrhněte průměr d ocelového lanka, tak aby nedošlo k jeho přetržení, má-li materiál lanka Dt= 80 MPa.
l = 700mm = 0,7m
Úhlová rychlost:

Odstředivá síla:

Odstředivá síla natahuje lanko
Pevnostní rovnice pro tah:

Nosný průřez lanka je 22,11 mm2
Lanko má kruhový průřez, jeho plocha se vypočítá:
Vypočítáme průměr lanka d:

Vypočítaný průměr lanka je 5,3mm.

Stejně jako odstředivou sílu hmotného bodu můžeme spočítat odstředivou sílu tělesa.

e
T
O

Za poloměr R dosadíme vzdálenost mezi osou rotace O a těžištěm T, tuto vzdálenost nazýváme excentricita a značíme e. Za hmotnost dosadíme hmotnost celého tělesa m.

Řešený příklad:
Lopatka parní turbíny má hmotnost 5 kg, turbína koná 50 ot.s-1, vypočtěte odstředivou sílu lopatky, pohybuje-li se její těžiště po kruhové trajektorii o průměru 1,2 m.
Úhlová rychlost:

Odstředivá síla:

Odstředivá síla lopatky parní turbíny je 296,1 KN.

Použitá literatura:
MIČKAL, K. Technická mechanika I. Praha: INFORMATORIUM, 1997.
LEINVEBER, J. VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha: ALBRA, 2005. ISBN 80-7361-011-6
 „Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Štěpánka Makoňová“