Počítačové sítě 4

---
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alexandr Fales.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje.

---
Architektura počítačových sítí
- jde o strukturu řízení komunikace a je založena na vrstvových modelech.
Vrstvový model - rozdělení problému na dílčí úlohy, o než se starají jednotlivé vrstvy, definuje rozhraní vrstev.
Protokol - souhrn pravidel a technologií určujících způsob komunikace v síti, je specifický pro konkrétní vrstvu, definuje přesný formát dat.

---
Architektura počítačových sítí
Základní standardy:
1) Referenční model ISO/OSI - 1984 (Open Systems Interconnection) - mezinárodní norma pro tvorbu sítí, nejznámější a nejpoužívanější model pro popis síťového prostředí. Jde o teoretický model popisující, jak síťový hardware a software umožňuje komunikaci spoluprací na jednotlivých vrstvách.

---
Architektura počítačových sítí
Referenční model ISO/OSI
70. léta 20. století Projekt 802 - institut IEEE - normy pro fyzické komponenty sítě (síťové karty, kabely, apod.) - zajištění spolehlivosti přenosů - složitá a relativně pomalá komunikační podsíť, hostitelské počítače jednoduché - zejména spojovaný přenos (virtuální okruhy) - 7 vrstev.

---
Architektura počítačových sítí
2) Soubor protokolů TCP/IP - 60. léta 20. stol. (ARPAnet - zárodek dnešního Internetu), síťová komunikace, propo-jování heterogenních sítí od různých dodavatelů - zajištění spolehlivosti je problém koncových účastníků - řešeno na úrovni transportní - podsíť nemusí být zcela spolehlivá, ale je rychlá a jednoduchá - nespojovaný charakter přenosu - 4 vrstvy.

---
Referenční OSI model
popis jednotlivých vrstev:
7) Aplikační vrstva:
- komunikace mezi procesy
- přenos zpráv
- služby pro účastníka (elektronická pošta, www, ftp, teleconferencing, telnet, apod.)

---
Referenční OSI model
popis jednotlivých vrstev:
6) Prezentační vrstva:
- překládání mezi datovými formáty
- komprese dat
  (bezeztrátová a ztrátová)
- šifrování dat (ochrana)

---
Referenční OSI model
popis jednotlivých vrstev:
5) Relační vrstva:
- spojení dvou aplikací pomocí relace (sezení)
- vytvoření a udržení relace
(ověřování)
- sdílení relačního spojení
- zotavení z chyb transportní vrstvy
- synchronizace

---
Referenční OSI model
popis jednotlivých vrstev:
4) Transportní vrstva:
- detekce a oznamování chyb
- formátování segmentů (bloků)
- řízení a zabezpečení komunikace
- komunikace mezi koncovými uzly
- multiplexování toku dat z vyšších úrovní (možnost spuštění více aplikace).

---
Referenční OSI model
popis jednotlivých vrstev:
3) Síťová vrstva:
- najít cestu k cíli
- spojování, směrování, síťové
adresování
- formátování paketů
- předcházení zahlcení a kolizím

---
Referenční OSI model
popis jednotlivých vrstev:
2) Linková vrstva (spojová):
- komunikace mezi dvěma sousedními
uzly
- zajištění bezchybného přenosu
- řízení rychlosti přenosu
- formátování rámců

---
Referenční OSI model
popis jednotlivých vrstev:
1) Fyzická vrstva:
- transporty bitů komunikačním
vedením
- kódování přenášených informací
- aktivace a dezaktivace fyzického
spojení
- zprostředkování propojení datových okruhů

---
TCP/IP model
popis jednotlivých vrstev :
4) Aplikační vrstva:
- aplikační programy (komunikují
přímo s transportní vrstvou)
3) Transportní vrstva:
- přenos mezi dvěma koncovými
účastníky
- zajišťuje spolehlivost
- mění nespojovaný charakter přenosu na spojovaný

---
TCP/IP model
popis jednotlivých vrstev :
2) Síťová vrstva:
- směrování (jako třetí vrstva OSI
modelu)
1) Vrstva síťového rozhraní (fyzická):
- přenos jednotlivých bitů
- přístup k fyzickému přenosovému
médiu

---
Architektura počítačových sítí
Obr. Porovnání modelu TCP/IP s referenčním modelem OSI, autor: Ing. Fales Alexandr

---
Proces fragmentace
Proces fragmentace
(zapouzdřování - Encapsulation)
- data se dělí na tzv. fragmenty - z nich se vytvářejí v transportní vrstvě bloky (segments), v síťové vrstvě pakety (packets), v linkové vrstvě rámce (frames), ve fyzické vrstvě se pracuje s jednotlivými bity (bits) či skupinou bitů.

---
Proces fragmentace
Posílání dat:
- na začátku je zpráva, jedná se např. o text, video, zvuk, apod.
- tato zpráva se rozdělí na menší díly, ty jsou označeny, aby se daly v cíli poskládat ve správném pořadí
- následně jsou přidány doprovodné informace, a to zdrojová a cílová fyzická adresa, kontrolní součet, IP adresa zdroje a cíle, atd.

---
Proces fragmentace
Posílání dat:
- data se zakódují do příslušných symbolů dle přenosového typu média
- datový tok ve formě bitů (1 a 0) je pak příslušnou signalizační metodou poslán na přenosové médium
- bitový tok prochází přenosovými médii přes síťová zařízení (např. routery a switche)

---
Proces fragmentace
Posílání dat:
- v závislosti na účelu síťových zařízení je s daty různě manipulováno
- v konečné fázi data dorazí do cíle, následně jsou odstraněny přídavné informace a data se poskládají do původní zprávy a interpretují se příslušnou aplikací či službou uživateli.

---
Použité zdroje
Literární publikace:
SPURNÁ, I. Počítačové sítě. Kraslice na Hané: Computer Media, 2010., ISBN / EAN 978-80-7402-036-0 / 9788074020360.
HORÁK, J., KERŠLÁGER M. Počítačové sítě pro začínající správce. 3. aktualizované vydání Brno: Computer Press, 2006., ISBN / EAN 80-251-0892-9 / 9788025108925.