Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Baumann Petr.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraj

---
Lícování Zařazení vzdělávání v odborném předmětu Stroje a zařízení
Použitá literatura :
Strojnictví I pro 1. ročník středních odborných učilišť; autoři Josef Doleček, Zdeněk Holoubek; vydalo NTL Praha 1984;
Použité materiály:
vlastní tvorba
externí použité materiály / internet http://www.rapidkarvina.com/.../prisl21.dat
        http://www.guschu.cz/produkty/tesneni-armatury/
Tato prezentace je doplněna (formát podle volby WORD, PDF, OPEN OFFICE) –
Potrubí, armatury - Pracovní list
Potrubí, armatury – pracovním listem písemného opakování

---
Potrubí
CZ 1.07/1.1.00/08.0047
Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
Co to je potrubí, rozdělení
Základní pojmy
Armatury
Těsnění
Uložení potrubí
Znázornění potrubí v technické dokumentaci
Test

---
POTRUBÍ -
je technické zařízení složené z trub (trubek i trubiček) a dalších prvků určených k ovládání či regulaci průtoku a zajištění bezpečné dopravy obvykle kapalin, plynů a různých sypkých materiálů (případně jejich vzájemné směsi),
potrubím je však možné přepravovat i drobné předměty například poštu
(v pouzdrech), slámu, seno (fukary).
Potrubí musí být nepropustné, obvykle mívá technické prostředky, jež umožňují regulaci rychlosti a objemu průtoku přepravované látky potrubím .
Potrubí bývá uloženo tak aby bylo chráněno před vnějším mechanickým poškozením, u kovových potrubí je také chráněno před možnou korozí.
Potrubí slouží i pro přenos tepelné energie, která je zde vždy vázána na nějaké teplonosné medium, kterým nejčastěji bývá obyčejná voda ve formě vodní páry. Takovéto potrubí (např. teplovodní nebo parovodní potrubí) je chráněno před nežádoucí ztrátou přenášeného tepla do okolí.

---
Základní pojmy -
Potrubí
Armatury
Tvarovky
Pracovní přetlak / předepsaný vnitřní přetlak pracovní látky
Pracovní teplota / předepsaná teplota pracovní látky
Pracovní látka
Jmenovitá světlost / Js
Jmenovitý tlak / Mpa
Materiál potrubí – podle použití tlakové, odpadní
Litina
Ocel
Neželezné kovy
Kamenina
Beton
Plast

---
Druhy potrubí -
pro dopravu kapalin (technických, potravinářských,…)
pro dopravu plynů
pro přepravu sypkých hmot
pro přenos tlaku (hydraulické a pneumatické systémy)
pro přenos tepla (voda , pára, vzduch,…)
pro dopravu poštovních zásilek (v pouzdrech)
pro dopravu sena (součástí fukaru)

---
ARMATURY -
jsou uzavírací, ovládací, pojistné prvky osazované do potrubního
   systému,
podle způsobu nastavování a ovládání je rozdělujeme na
   ručně nebo automaticky ovládané,
podle způsobu spojení s potrubím jsou –
        - rozebíratelné - závitové
        - přírubové / šroubové spoje
        - nerozebíratelné - přivařovací
        - pájené
        - lepené
        - tlakové

---
Základní armatury potrubních rozvodů –
Armatury uzavírací –
slouží k částečnému či plnému uzavírání průtoku přepravované látky, dělí se
  podle tvaru a konstrukce na –
VENTILY - vyrábí se v provedení přímém nebo šikmém (šikmé ventily slouží
        jako uzavírací armatury na patách stoupaček ), vyznačují se
        větším hydraulickým odporem - konstrukce průtoku, při uzavírání
        vznikají hydraulické rázy. Dnes jsou nahrazovány:
KOHOUTY - jednoduchá konstrukce uzavírání či rychlé změny průtoku s
        nízkým hydraulickým odporem.
ŠOUPÁTKA - složitější konstrukce uzavíracího systému určeného pro
        tlakové potrubní systémy, pomalá změna objemu či uzavření
        průtoku odstranění hydraulických rázů).
KLAPKY - jednoduchá konstrukce k rychlému uzavření a omezení
        zpětného toku o nízkém tlaku.
TVAROVKY - krátké trouby různého tvaru sloužící ke změně směru průtoku
        přepravovaného média a změny průměru potrubí

---
Ventily - sedlové

---
Kohouty
- uzavírací armatury pro kapaliny, páry, plyny .
Těsnící kužel je do tělesa přitlačován ucpávkovým
víkem. Pro přesné seřízení polohy kužele, případně
pro jeho nadzdvihnutí slouží odtlačovací šroub.
Kulový kohout -

---
ŠOUPÁTKA - jsou určena k pomalému uzavírání, nebo k úplnému
        uzavření nebo otevření proudu pracovní látky pod tlakem

---
KLAPKY –
slouží k rychlému uzavření průtoku média v potrubí o nízkém tlaku

---
VENTILY POJISTNÉ -
slouží k zabezpečení soustav proti překročení maximálního provozního přetlaku. Dnes se používá především pružinových pojistných ventilů v rohovém provedení.

---
ARMATURY ZPĚTNÉ -
jsou potrubní armatury, samočinně zabraňující zpětnému prouděni pracovní látky - umožňují průtok látky pouze jedním směrem.
Jistí potrubí proti překročení maximálního přípustného tlaku.
Talíř je do sedla tlačen pružinou nebo závažím.
Zpětný ventil
Zpětná klapka
směr zpětného proudu/tlaku

---
FILTRY -
slouží k zachycení, odloučení a vypouštění kalů a nečistot z potrubního systému. Osazují se před zařízení, u kterých by tyto látky mohly vyvolat poruchu, jako jsou čerpadla, regulační a měřící armatury. Osazují se mezi dvě uzavírací armatury, aby se zachycené znečištění mohlo vypustit a filtr se vyčistil bez úniku přepravované kapaliny.

---
PRŮHLEDÍTKA -
je kontrolní armatura průtoku kapalného média v potrubí.
Těleso průhledítka je odlitek se dvěma průzory kruhového tvaru.
Průzory jsou zakryty zornými skly, jejichž utěsnění je provedeno pomocí vík, těsnění a šroubů. Průhledítka bývají doplněna osvětlením.

---
ODVADĚČ KONDENZÁTU –
samočinný orgán k automatickému odvádění kondenzátu z tlakových zařízení, kde pracovní látkou je vodní pára
hladina kondenzátu
plovák

---
KOMPENZÁTORY / VLNOVCE -
- kompenzační zařízení k vyrovnávání délkových změn, případně nesouososti potrubí, způsobených změnami teploty v potrubních systémech. Efektivně tlumí vibrace a nežádoucí zvukové efekty vznikající v potrubí prouděním pracovního média a různými zdroji vibrací jako jsou čerpadla, turbíny, kompresory a podobně.
Tvar pružné části vlnovce - při zvýšené teplotě potrubí dojde ke stlačení pružné části a tvarové změně
Tvar pružné části vlnovce při normální teplotě potrubí

---
Sací koš
koncová armatura do svislého sacího potrubí k čerpání čistých, případně
   i kalných agresivních kapalin bez tvrdých mechanických částic s provozní
   teplotou do 70°C.
   Zabraňuje nežádoucímu úniku sloupce kapaliny ze sacího potrubí při za-
   stavení čerpadla.

---
TVAROVKY –
krátké trouby různého tvaru sloužící ke změně směru a průtoku přepravované
   pracovní látky a změny průměru potrubí.
Kolena
Odbočky
Přechody

---
Těsnění
Plochá těsnění
Těsnění pro armatury
Ucpávkové kroužky grafitové
Ucpávkové kroužky pletené
Tvarová těsnění z plastů
Těsnící materiály v deskách, rolích
PTFE a jiné plasty v blocích
Pletené ucpávky thoenes
O kroužky
Těsnící pásky PTFE
Tepelné izolace
www.guschu.cz

---
Uložení potrubí
Spolehlivá funkce potrubí závisí na :
volbě použitého materiálu
jeho spojení
způsobu uložení
zajištění polohy
zachycení tíhy potrubí
umožnění pohybu / dilatace při změnách teploty
Potrubí má být uloženo tak, aby bylo chráněno před poškozením
a tepelnými ztrátami. Uložení nesmí přenášet hluk, musí umožnit
snadnou montáž, demontáž a opravy.
V obytných budovách musí působit esteticky.

---
Uložení potrubí –
používá se pro kompletaci technologického zařízení trubních rozvodů.
Uložení je provedeno v kolektorech, v zemi, nebo na podpůrné konstrukci.

---
Uložení potrubí -
Kotevní třmeny a sedla
pro větší průměry

---
Uložení potrubí -
do plastových příchytek (například rozvodů teplé a studené vody, topení…)

---
Uložení potrubí - malého průměru pomocí držáků a kotev

---
Uložení potrubí –
připevnění ke konstrukci

---
Znázornění potrubí v technické dokumentaci –
- příklad znázornění rozvodu plynu v budově
      schéma rozvodu v bytové jednotce
        v domě
montážní schéma
       rozvodu

---
Test 1 : v následujícím testu je řada tvrzení. Vaším úkolem je určit, která z těchto tvrzení jsou správná. Souhlasíte-li klepněte na ano, nesouhlasíte-li klepněte na ne.
ano
ne
ne
ano
ne
Jmenovitá světlost je vnitřní rozměr trubky
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ne
Pro rychlé uzavření potrubí použijeme kohouty a klapky
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ne
1
Jmenovitá světlost je vnější skutečný rozměr trubky
ano
ne
2
Potrubí je určeno k dopravě tuhých látek
3
Potrubím lze dopravovat mléko
ano
4
Nízkotlaké potrubí určené pro dopravu mléka je vyrobeno z litiny
5
6
Směr proudění přepravované látky změníme pomocí oblouku, kolena, odbočky
7
8
Zpětnému proudění kapaliny zabraňuje šoupátko
9
Šoupátkem pomalu regulujeme a uzavíráme průtok přepravované látky
10
Sacím košem filtrujeme vodu
11
Sací koš zabraňuje nežádoucímu úniku sloupce kapaliny ze sacího potrubí při zastavení čerpadla
12
Nízkotlaké potrubí může být vyrobeno z plastických hmot
13
Potrubí lze spojovat pomocí svařování elektrickým obloukem

---
Otázky k prezentaci