Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Koptík Zdeněk.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraj

---
        Š R O U B O V É S P O J E
1. ročník oboru zámečnické práce
Zpracoval : Ing. Zdeněk Koptík 2012

---
Šroubové spoje tvoří rozebiratelný celek dvou nebo několika součástí.
Používáme tři druhy šroubových spojů :
1) Spoj průchozím šroubem s hlavou a maticí
2) Spoj zašroubovaný šroubem s hlavou
3) Spoj závrtným šroubem a maticí

---
1) Spoj průchozím šroubem s hlavou a maticí – šroub prochází dírou
s vůlí
1/ šroub s hlavou
2/ matice
3/ podložka
4/ spojované součásti

---
2) Spoj zašroubovaný šroubem s hlavou – šroub je do spodní části zašroubován, horní prochází s vůlí
1/ hlava šroubu
2/ dřík
3/ závitová část dříku
4/ spojované součásti

---
3) Spoj závrtným šroubem a maticí – šroub se zašroubuje do spodní části až po konec výběhu. Horní součást se na něj nasadí a dotáhne pomocí matice. Touto součástí prochází šroub s vůli.
1/ závrtný šroub
2/ matice
3/ pružná podložka
4/ spojované součást

---
Základní druhy šroubů:
Šroub se šestihrannou hlavou a normálním dříkem M1,6 - M64
Šroub se šestihrannou hlavou se závitem až k hlavě M1,6 – M64

---
Základní druhy šroubů
Lícovaný šroub M10 – M52
Lícovaný šroub M10 – M52
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M4 - 42

---
Základní druhy šroubů
Šroub se zápustnou hlavou M1 – M20
Šroub do plechu se šestihrannou hlavou

---
Základní druhy šroubů
Šroub s válcovou hlavou M1 – M20
Stavěcí šroub s drážkou a hrotem M1,6 – M12

---
Pojištění šroubových spojů :
Silným utažením šroubového spoje může dojít k trvalým (plastickým) deformacím celého spoje, které během provozu mohou pokračovat (dojde k otlačení stykových ploch), a tím se spoj uvolní. Může k němu též dojít otřesy a dynamickým namáháním spoje (např. u automobilu).
Proto je v těchto případech nutno šroubový spoj pojistit:
proti ztrátě matice (šroubu)- tvarovými pojistkami šroubů,
proti uvolnění - silovými (třecími) nebo tvarovými pojistkami šroubů nebo materiálovým stykem.

---
Silová pojištění šroubů:
Při silovém pojištění strojních součástí zvyšujeme tření mezi maticí, nebo hlavou šroubu a spojovaným materiálem zpravidla vloženou součástí.
a) pružnou podložkou (ČSN 021740 nebo 021741);
b) dvěma maticemi: 1 - nosná matice (ISO 4032 nebo 4033), 2 - přítužná matice (ISO 4035);
c) šestihrannou maticí samojistnou (ČSN 02 1492) se zalisovaným kroužkem z polyamidu;
d) ozubená podložka (ČSN 021744);
e) vějířová podložka s vnějším ozubením (ČSN 02 1745);
f) vějířová podložka s vnitřním ozubením (ČSN 02 1746)
g) pružná podložka prohnutá (ČSN 02 1733).

---
Silová pojištění šroubů

---
Tvarová pojištění šroubů:
Tvarové pojištění šroubů a matic brání svým tvarem jejich uvolnění (povolení), nebo ztrátě.
a) závlačkou,
b) závlačkou a korunovou maticí,
c) pojistnou podložkou s nosem,
d) pojistnou podložkou s jazýčkem,
e) pojištění několika šroubů drátem a plombou z olova nebo z plastu,
f) pojištění hřídelové matice KM pojistnou podložkou MB,
g) pojištění zásekem okraje hlavy šroubu do spojovaného materiálu.

---
Tvarová pojištění šroubů

---
Pojištění šroubů materiálovým stykem :
Přidáváme materiál stejného charakteru jako je šroubový spoj – sváření, nebo používáme rozdílný materiál – pájení a lepení. Pojištění je nerozebíratelné.
a) přivařením,
b) připájením, nebo přilepením,
- u malých šroubů zakápnutím lakem nebo lze hlavy a matice ke spojovanému materiálu přilepit.