Klempířské konstrukce
 Stavební konstrukce
pro stavební obory
SKO
Učební prezentace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Slavíková
Zdroje: F. Rambousek a kol.; Stavební konstrukce 3. ročník SPŠ stavebních; Praha 1971, SNTL; Ing. R.Měšťan; Klempířské práce na stavbách; Praha 1989, SNTL;
test
klempířské konstrukce

---
Test I.:
Ohýbačky jsou:
kleště, sloužící k ohnutí nebo přeštípnutí drátu;
kleště, sloužící ke stáčení oček drátů ;
kleště, sloužící ke spojování plechů drážkováním;
Drážkování:
způsob připevňování plechů k podkladu;
způsob spojování plechů umožňující částečně dilataci;
způsob napojení plechu na ustupující konstrukci;
Pájení rozeznáváme:
naměkko a natvrdo;
nahladko a nahrubo;
příčné a podélné;

---
4. Při vichřici se smí pracovat na střeše:
pouze při zajištění pracovníka ochranným pásem,
nesmí se pracovat vůbec;
smí pracovat pouze osoby se zdravotní způsobilostí;
5. Nejmenší povolený sklon krytiny pro spojení přeložením je:
25°;
30°;
45°;
6. Který materiál je citlivý na sluneční záření:
polyetylen a polyvinylchlorid;
hliník spojovaný ocelovými prostředky;
měď;

---
7. Z hlediska BOZP je nutné při práci ve výškách:
vždy používat ochranný pás;
záleží na rozhodnutí pracovníka;
používat povinně u střech s velkým sklonem;
8. O způsobilosti pracovat ve výškách rozhoduje:
vedoucí pracovník;
lékař na základě prohlídky;
pracovník;
9. Zarážka u podlážky venkovního lešení musí být:
pouze z jedné strany, je-li vzdálenost lešení od objektu max. 250 mm;
vždy obou podélných stran podlážek;
pouze u lešení o třech a více podlažích;

---
10. Zinkové plechy se nedoporučuje spojovat:
pájením;
pomocí drážek;
nýtováním;
11. Výška ochranného zábradlí u lešení je :
1,10 m;
0,8 m;
není přesně stanoveno;
12. Zasunutím se spojují:
svody;
okapy;
plechy ve sklonu 60°;

---
13. Plech s titanzinkovou úpravou:
je nutné opatřit ochranným povrchovým nátěrem v horských oblastech;
je nutné vždy opatřit ochranným povrchovým nátěrem;
není potřeba opatřit povrchovou úpravou;
14. Výška ochranného zábradlí u lešení je :
1,10 m;
0,8 m;
není přesně stanoveno;
15. Naválka:
je vyztužení plechu;
ukončení plechu;
prodloužení plechu;