Stavební konstrukce
pro 2. a 3. ročníky SOU stavebních oborů
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Slavíková, čerpáno bylo z ČSN, internetu a vlastního archivu, zpracováno pouze na legálním SW. Zdroje: A. Doseděl a kol.; Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU; Praha , 1995, Sobotáles. Ostatní obrázky a texty vytvořeny pro tento projekt !!,
výklad
Zemní práce a základy

---
SKO / Učební prezentace – Stavební konstrukce
Obsah:
Část I.	Členění stavebního objektu.
Část II.	Zemní práce a základy
Část III.	Svislé konstrukce
Část IV.	Vodorovné konstrukce
Část V.	Schodiště a šikmé rampy
Část VII.	Střechy
Část VIII.	Úpravy povrchů a stěn
Část IX.	Podlahy
Část X.	Stavební práce dokončovací
Část XI.	Stavebně zámečnické konstrukce
Část XIII.	Technická zařízení budov
Část XIV.	Základy stavební výroby

---
SKO / Učební prezentace – část II.

---
SKO / Učební prezentace – Stavební konstrukce
Obsah části II:
Předání staveniště
Přípravné práce na staveništi
Vytyčení stavby
Třídění zemních prací
Základová půda
Konstrukce základů
Izolace proti vodě

---
Zemní práce jsou veškeré pracovní činnosti, jejichž cílem je upravit terén staveniště pro realizaci stavby.
Staveniště přebírá dodavatel stavby od investora, za účasti projektanta, který zpracoval dokumentaci a zajistil vytyčení stavby – tj. prostorovou i výškovou polohu objektu.
Příprava staveniště zahrnuje:
- odstranění porostů
- sejmutí a uložení ornice (později použije na upravený terén)
- vybudování zařízení staveniště

---
Vytyčení stavby se provádí pomocí laviček.
Lavičky se umístí v bezpečné vzdálenosti od okraje výkopu, vždy v rozích objektu, nebo tam kde probíhají linie stavebních jam případně rýh.
Lavičky musí být v jedné výškové úrovni. Vzájemné propojení bodů (hřebík nebo zářez v prkně) na lavičkách se provádí šňůrami a jejich křížení se přenáší olovnicí do stavební jámy.
Okraj výkopu se označí upevněnými prkny.

---
Schéma vytyčení stavby pomocí laviček.
řez
sloupky laviček
vodorovné prkno
lavičky
hřebík
šňůra natažená	na lavičkách
olovnice
prkno označující	okraj výkopu
obrysy výkopové	rýhy
půdorys
1
2
3
4
5
6
7
4
6
7
4
5
1
2
3
4
1
2
3
5
6
7

---
Zemní práce se dělí na:
- výkopy
- sypané konstrukce
Výkopy:
Provádění zemních prací je možné strojně nebo ručně - (při rozhodování o způsobu jejich provedení se vždy zohledňují vlastnosti hornin, objem výkopových prací a dopravní vzdálenosti přepravy rozpojených zemin).
Výkop vzniká vyjmutím a odstraněním určitého objemu rozpojené zeminy.
Tvar a rozměry výkopu musí být vždy stanoveny projektem.

---
Výkopy podle tvaru:
- stavební jámy
- rýhy
- šachty.
Stavební jáma je výkop pod úrovní okolního terénu slouží pro umístění části objektu (délka a šířka výkopu jsou přibližně stejné).
Za rýhu se považuje výkop do šířky max. 2 m u něhož převládá výrazně délkový rozměr nad šířkou.
Šachta je výkop o půdorysné ploše do 36 m2 většinou čtvercového půdorysu, jehož největším rozměrem je hloubka.

---
Sypané konstrukce:
- násyp je konstrukce ze sypaniny zřízená na povrchu území
- zásyp je sypaná konstrukce vyplňující prostor pod povrchem terénu
- obsyp je vrstva sypaniny kolem objektů pod i nad povrchem okolního terénu

---
Základová půda je podklad pod objektem
Základová půda přejímá veškerá zatížení z objektu.
Vlastnosti základové půdy (její složení, mechanicko-fyzikální vlastnosti, výška hladiny podzemní vody) je nutno zjistit již před projektováním stavby a na základě zjištěných hodnot následně navrhnout způsob založení objektu.

---
Mechanicko-fyzikální vlastnosti základové půdy:
- stlačitelnost
- soudržnost
- pevnost
- zrnitost
- pórovitost
- propustnost
- vlhkost

---
Zatřídění základových půd:
- horniny skalní
- horniny poloskalní
- zeminy štěrkovité
- zeminy písčité
- zeminy soudržné
Únosnost základové půdy lze zvýšit:
- zhutňováním
- injektováním
- odvodněním
- výměnou zeminy

---
Základová spára je plocha, na níž se stýká základová půda se spodní plochou základů objektu.
Základovou spárou se předává zatížení z objektu do základové půdy.
Hloubka založení je ovlivněna:
klimatickými vlivy (mráz)
účelem stavby (podsklepení objektu)
stabilitou sousedních základů
výškou hladiny podzemní vody
mechanicko-fyzikálními vlastnostmi základové půdy

---
Schéma vytyčení stavby pomocí laviček.

---
Základy tvoří nejspodnější část nosné konstrukce objektu.
Jejich úkolem je přenést zatížení z objektu na základovou půdu.
Konstrukce základů jsou ovlivněny vlastnostmi stavby a únosností základové půdy.
Podle hloubky základové spáry rozeznáváme:
plošné základy (základová půda je únosná a ZS je v malé avšak nepromrzající hloubce)
hlubinné základy (základová půda není dostatečně únosná nebo se vyskytuje podzemní voda)

---
Rozdělení plošných základů:
- prosté	šířka základu je stejná jako nosné stěny
- rozšířené	šířka základu přesahuje šířku nosné stěny
- pásové	probíhají pod nosnými stěnami nebo sloupy
- deskové	předání zatížení pod celou plochou objektu
- patkové	používají se u skeletových konstrukcí
Materiál pro plošné základy:
- lomový kámen
- prostý beton
- vyztužený beton

---
Podle tvaru příčného řezu:
- podélné pásy
- příčné pásy
- rošt (kombinace podélných i příčných pásů) se používá na nerovnoměrně únosných nebo málo únosných zeminách)

---
Základová deska se použije
v málo únosných zeminách
nebo v základových půdách
s proměnlivým složením.
Nejvhodnějším materiálem
pro desky je monolitický
železobeton.
Základová deska
monoliticky spojená se
svislými obvodovými stěnami
se nazývá ŽB vana.

---
Základové patky jsou
nejvhodnější pro
skeletové konstrukce.
Podle příčného řezu
rozeznáváme patky:
- jednostupňové,
- dvoustupňové
- lichoběžníkového
průřezu.
Patky jsou vhodné pro
skeletové (sloupové)
systémy.

---
Hlubinné základy jsou tyčové konstrukce pod plošnými základy.
Pilota je svislý šikmý konstrukční prvek kruhového nebo čtvercového průřezu (od 120mm), který přenáší zatížení do základové půdy opřením v patě a plochou obvodového pláště.
Podle způsobu přenášení zatížení na základovou půdu se dělí:
- opřené tlačené piloty – opírají se patou do únosné zeminy
- plovoucí tlačené piloty – nedosáhnou na únosnou půdu a	zatížení přenášejí třením pláště o zeminu
- vetknuté tlačené piloty – přenos zatížení je patou i pláštěm

---
Podle technologie zapuštění piloty do zeminy:
- vrtané piloty – betonují se na místě
do předem připraveného vyhloubeného
otvoru
- vháněné piloty – vyrábějí se jako
prefabrikáty (předpjatý beton,
železobeton, ocel, dřevo) a vhánějí se
do základové půdy:
- beraněním
- vibrováním
- vtlačováním
- zavrtáváním

---
Pilotová stěna vzniká z řady blízkých
pilot navzájem propojených.
Pilotový rošt vznikne ze skupiny pilot,
jejichž hlavy vyčnívající nad ZS se
zabetonují do základové desky
Vháněná pilota

---
Šachtové pilíře lze použít pro zakládání ve velkých hloubkách bez podzemní vody. Jedná se o piloty velkého průřezu, které podpírají plošné základy.
Studně se uplatňují základové půdě s výskytem spodní vody. Jsou to dutá válcová tělesa tvořená z betonových skruží na spodní hraně opatřených břitem. Podhrabáváním po obvodu se spouštějí do půdy – skruž klesá vlastní tíhou. Zemina z vnitřku studně se odebírá. V dostatečné hloubce se dno zabetonuje a zbývající vnitřní prostor se zaplní pískem.
Keson je studně nahoře uzavřená a zemina se těží pod tlakem

---
Izolace proti působení vody a zemní vlhkosti nazýváme hydroizolace.
Na stavby působí voda
- povrchová (volně stékající)
- podpovrchová (podzemní voda a zemní vlhkost)
Podle tlaku lze rozlišit vodu:
- beztlakovou
- tlakovou
Voda agresivní obsahuje škodlivé chemické látky.

---
Izolace proti zemní vlhkosti je ochrana proti vzlínání půdní objektů se provádí izolace vodorovná a vytahuje se z části na svislé plochy
- u podsklepených částí objektů se provádí izolace vodorovná, na kterou navazuje svislá s přesahem a zabezpečená proti poškození v přechodu z vodorovné do svislé polohy, tak aby zabránily pronikání vlhkosti do spodní stavby.
Skladba jednotlivých izolačních vrstev je odvislá od množství vlhkosti v půdě a propustnosti půdy.

---
Základem hydroizolací jsou asfaltované lepenky (A400H) se základním penetračním nátěrem (Np) naneseným na podklad a dále dvěma horkými asfaltovými nátěry (Na) asfaltové lepenky.
Při zvýšení zemní vlhkosti se navrhují dvouvrstvé povlaky z natavovatelných asfaltových hydroizolačních pásů (NAIP) s příslušnými nátěry.
NAIP se se provádějí z asfaltových netkaných textilií, nebo asfaltovaných skleněných tkanin (Arabit, Sklobit)