Stavební konstrukce
pro 2. a 3. ročníky SOU stavebních oborů
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Slavíková, čerpáno bylo z ČSN, internetu a vlastního archivu, zpracováno pouze na legálním SW. Zdroje: A. Doseděl a kol.; Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročník SOU; Praha , 1995, Sobotáles. Ostatní obrázky a texty vytvořeny pro tento projekt !!,
pracovní list
Členění stavebního objektu

---
SKO / Učební prezentace – Stavební konstrukce
Obsah:
Část I.	Členění stavebního objektu.
Část II.	Zemní práce a základy
Část III.	Svislé konstrukce
Část IV.	Vodorovné konstrukce
Část V.	Schodiště a šikmé rampy
Část VII.	Střechy
Část VIII.	Úpravy povrchů a stěn
Část IX.	Podlahy
Část X.	Stavební práce dokončovací
Část XI.	Stavebně zámečnické konstrukce
Část XIII.	Technická zařízení budov
Část XIV.	Základy stavební výroby

---
SKO / Učební prezentace – část I.

---
SKO / Učební prezentace – Stavební konstrukce
Obsah části I.:
Typizace, modulová koordinace, unifikace ve výstavbě
Technická normalizace
Bezpečnost a ochrana zdraví
Třídění stavebních konstrukcí
Pojmenování hlavních konstrukčních částí budov
Funkce stavebních konstrukcí

---
Jakým způsobem je rouben výkop?
Popiš jednotlivé prvky.
Doplň vyznačené kóty.
Za jakých podmínek je nutno provádět pažení?
1
2
3
4
2
4
= ?
= ?
3
1

---
1. Co je to prefabrikát a jaké podmínky musí splňovat?
2. Co znamená termín modul?
3. Z čeho vychází unifikace ve stavebnictví.
4. Jaký význam mají normy?
5. Vysvětli zkratku BOZP a čím je dána.
6. Jaká je výška zábradlí u přechodů přes výkopy nebo u lešení?

---
7. Jak se nazývá nejdůležitější předpis,který řeší problematiku BOZP?
8. Kdo je to bezpečnostní technik?
9. Co patří mezi kvalifikační předpoklady každého pracovníka?
10. Co znamená zkratka SPD?
11. Jaké jsou základní povinnosti zaměstnanců?

---
12. Co označuje termín stavba?
13. Z jakých dílů se skládají budovy pozemních staveb?
14. Vysvětli zkratku HSV? Co tento termín zahrnuje?
15. Jak se nazývají nenosné konstrukce, které doplňují hrubou stavbu z venku i z vnitřku a co je tvoří?
16. Co se skrývá pod termínem TZB?
17. Jaký je postup stavebních prací?

---
18. Jaké požadavky (funkce) musí splňovat stavebních konstrukce?
19. Vysvětli rozdíl mezi termínem stavba, objekt a stavební díl.
20. Jak ovlivňují technické normy jakost stavebních konstrukcí, bezpečnost stavby a tvorbu životního prostředí?

---
1. Co je to prefabrikát a jaké podmínky musí splňovat?
Jsou stavební prvky, jejichž výroba se uskutečňuje mimo staveniště a následně se na staveniště převáží, kde se kompletují (spojují pomocí montážních spojů s dalšími prefabrikáty).
Všechny prefabrikáty by měly být vyráběny v tzv. modulové koordinaci, aby s minimálním počtem prvků (prefabrikátů) byly pokryty všechny potřeby výstavby co nejširšího množství stavebních objektů..

---
2. Co znamená termín modul?
Je dohodnutá jednotka o délce 100 mm, v jejíchž násobcích nebo zlomcích se vyrábějí stavební konstrukce, aby bylo možno je navzájem vhodně kombinovat.
3. Z čeho vychází unifikace ve stavebnictví.
Unifikace je ekonomickým požadavkem, kdy dochází ke sjednocení rozměrů jednotlivých prvků tak, aby s minimálním počtem prvků, byly kryty veškeré potřeby výstavby.

---
4. Jaký význam mají normy?
Jejich cílem je sjednocení a zjednodušení technických řešení stavby v návaznosti na nové vědecké poznatky.
Udávají základní kritéria všech materiálů a konstrukčních prvků, dále ošetřují proces navrhování a projektování staveb, stavebních technologických postupů, zabezpečují požadavky na bezpečnost práce a kvalitu budoucího prostředí.
Řeší vztahy mezi jednotlivými typy objektů a zabezpečují stabilitu a únosnost objektů.

---
5. Vysvětli zkratku BOZP a čím je dána.
Bezpečnost a ochrana zdraví je dána právními předpisy:
zákony a vyhlášky
resortními předpisy
podnikovými předpisy
technickými normami
6. Jaká je výška zábradlí u přechodů přes výkopy nebo u lešení?
Výška je 1,1m.

---
7. Jak se nazývá nejdůležitější předpis, který řeší problematiku BOZP a pracovně právní vztahy?
Zákoník práce stanoví předpisy hygienickopracovní, protiepidemické, dopravní, požární, zacházení s látkami radioaktivními, zbraněmi, hořlavinami, výbušninami,atd.
8. Kdo je to bezpečnostní technik?
Kvalifikovaný pracovník ustanovený a vyškolený zaměstnavatelem k plnění povinností vyplývajících z BOZP.

---
9. Co patří mezi kvalifikační předpoklady každého pracovníka?
Znalost předpisů BOZP.
10. Co znamená zkratka SPD?
Stavební práce dokončovací
Patří sem lepení krytin, nátěry, práce sklenářské, čalounické, podhledy, práce truhlářské, zámečnické a úpravy povrchů

---
11. Jaké jsou základní povinnosti zaměstnanců?
dodržovat technologické postupy a právní předpisy
dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti
dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění
provádět práci na určeném pracovišti a nevzdalovat se bez se bez souhlasu odpovědného pracovníka
používat při prácí osobní ochranné pracovní pomůcky
nepoužívat na pracovišti alkoholické nápoje
dodržovat zákazy kouření na pracovištích
účastnit se bezpečnostních školení
podrobit se daným zkouškám a lékařským prohlídkám

---
12. Co označuje termín stavba?
Stavba = souhrn stavebních a montážních prací, včetně dodávky stavebních hmot a konstrukčních prvků.
Stavba označuje	– stavbu jediné budovy
– stavbu kompletně celého sídliště
– stavbu silnice, tunelu, přehrady

---
13. Z jakých dílů se skládají budovy pozemních staveb?
zemní práce
základy
svislé konstrukce
vodorovné konstrukce
schodiště a šikmé rampy
střechy
úpravy povrchů
podlahy
stavebně truhlářské konstrukce (okna, dveře)
stavebně zámečnické konstrukce
stavební práce dokončovací a technická zařízení budov

---
14. Vysvětli zkratku HSV? Co tento termín zahrnuje?
Všechny nosné konstrukce tvoří tzv. hrubou stavbu a nazývají se hrubá stavební výroba (HSV).
Patří sem:
základy
svislé konstrukce
vodorovné konstrukce
schodiště a šikmé rampy
střechy

---
15. Jak se nazývají nenosné konstrukce, které doplňují hrubou stavbu z venku i z vnitřku a co je tvoří?
Označují se jako doplňkové (výplňové) a tvoří je:
nenosný obvodový plášť
střešní plášť
výplňové zdivo
příčky
podhledy
podlahy
výplně otvorů (okna a dveře)

---
16. Co se skrývá pod termínem TZB?
Práce a konstrukce technického zařízení budov, které vytváří vhodné podmínky pro uživatelnost budovy a pohodu životního prostředí ( jedná se o zdravotní instalace – vodovody, kanalizace, plynovody, vytápění, vzduchotechniku, elektrotechniku a další strojní zařízení.
Do jakých prací zahrneme stavbu příček?
Jedná se o práce doplňkové (výplňové).

---
17. Jaký je postup stavebních prací?
zemní práce
práce hlavní stavební výroby – HSV
stavební práce dokončovací – SPD
práce na technickém zařízení budov – TZB
Kromě těchto prací je třeba na stavbě zabezpečit práce spojené s výrobou betonové směsi a prefabrikátů, dopravou materiálu a konstrukcí, stavbu lešení, výrobu bednění.

---
18. Jaké požadavky musí splňovat stavebních konstrukce?
Funkčnost
Statický požadavek
Fyzikální požadavek
Ekonomický požadavek
Estetický a výtvarný požadavek

---
19. Vysvětli rozdíl mezi termínem stavba, objekt a stavební díl.
Stavba je výstavba jedné budovy nebo komplexu budov (sídliště), objekt je prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby, která plní určitou funkci (škola obytný dům), stavební díl jsou konstrukce stavebního objektu,které mají určitou funkci a vyskytují se u všech objektů sloužících podobnému účelu (základy).

---
20. Jak ovlivňují technické normy jakost stavebních konstrukcí, bezpečnost stavby a tvorbu životního prostředí?
Technické normy vymezují kritéria materiálů, konstrukcí, zajišťují správné navrhování i provádění konstrukcí staveb, určují podmínky BOZP a určují požadavky na péči o životní prostředí.