Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Třebová Petra.
Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
Autor:Ing.arch.Petra Třebová listopad 2010

---
STAVBA HMOTY

---
ATOM
= základní jednotka HMOTY
    - jádro (protony + neutrony)
    - elektronové obaly
    1. (rozhodující pro chemickou stavbu a chování)
elementární částice:
        - protony
        - neutrony
        - elektrony

---
LÁTKA
= forma hmoty, vyznačující se
  - chemickým složením
        - homogenní (stejnorodá)
        - heterogenní (směs)
  - skupenstvím
  - strukturou

---
STRUKTURA
=> označuje způsob složení, vnitřního uspořádání materiálu
        - pravidelná
        - nepravidelná

---
MATERIÁL
= látka, která je předmětem výrobního nebo technologického procesu

---
Odhadněte, které vlastnosti jsou důležité pro posuzování materiálů ve stavebnictví.

---
příklady vlastností:
přesnost výrobních rozměrů
struktura
hmotnost
objemová hmotnost
vlhkost
navlhavost
vzlínavost
mrazuvzdornost
odolnost proti vysokým teplotám
tepelná vodivost
tepelná akumulace
akustická vodivost

---
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

---
VZHLED A PŘESNOST
barva, struktura povrchu
(u materiálů důležitých pro vzhled)
přesnost výrobních rozměrů
(výrobní tolerance – u kusových výrobků)

---
HMOTNOST,
OBJEMOVÁ HMOTNOST, HUSTOTA
hmotnost (m) (kolik materiál, výrobek váží)
  - uvádíme v g nebo kg
objemová hmotnost- ρv (ró)
  - hmotnost jednotky objemu včetně dutin a pórů
  - uvádíme v kg/m3
hustota - ρ
  - hmotnost jednotky objemu bez dutin a pórů
  - uvádíme v kg/m3

---
výpočet hustoty:
ρ = m / Vh
(ρ- hustota, m- hmotnost vzorku,
Vh – objem vzorku bez dutin a pórů)

---
výpočet objemové hmotnosti:
ρv = m / V
(ρv – objemová hmotnost,
m - hmotnost vzorku,
V – objem vzorku vč. dutin a pórů)

---
HUTNOST (h)
stupeň vyplnění objemu materiálu pevnou látkou
u nesoudržných materiálů je proměnlivá
h = Vh/V.100 = ρv/ρ.100 [%]
        1. V – celkový objem vzorku [m3]
        1. Vh – objem vlastní pevné fáze [m3]
        1. ρv– objemová hmotnost [kg.m-3]
        1. ρ – hustota materiálu [kg.m-3]

---
STUPEŇ ZHUTNĚNÍ (Sh)
= poměr hutnosti nezhutněného materiálu ke zhutněnému
ρv
ρ
Sh=
h
=
=
h´
ρ´v
ρ
ρv
ρ´v
ρ
h
h´
ρv
ρ´v
- hutnost nezhutněného materiálu
- hutnost zhutněného materiálu
- objemová hmotnost nezhut. materiálu
- objemová hmotnost zhut. materiálu
- hustota

---
PÓROVITOST (p)
= poměr objemu pórů a dutin v určitém množství látky
p = Vp/V.100 = (1-ρv/ρ) .100 [%]
(p – pórovitost, ρ – hustota, ρv- objemová hmotnost)
        - otevřená
        - uzavřená

---
MEZEROVITOST
je charakteristickou vlastností sypkých zrnitých materiálů
vyjadřuje poměr mezer mezi zrny k celkovému objemu určitého množství sypké látky
M=Vm/V*100 = (1 - ρs/ρv)*100 [%]
        1. (Vm-objem mezer mezi zrny, V- celkový objem,
        1. ρs- sypká hmotnost,ρv – objemová hmotnost zrn)

---
ZRNITOST
zjišťujeme u sypkých látek
= poměrná skladba zrn jednotlivých velikostí
vyjadřujeme křivkou zrnitosti
frakce (rozdělení na skupiny zrn s ohraničenými rozměry)

---
PEVNOST
= odolnost proti porušení silou, která na těleso působí
        - v tlaku
        - v tahu
        - v tahu za ohybu
        - ve smyku a krutu
        1. - udává se v MPa

---
Zkuste najít ve stavební praxi příklady namáhání v tlaku, v tahu, v ohybu ve smyku a kroucení.

---
Odhadněte, které materiály mají velkou pevnost v tlaku a které v tahu.

---
PRUŽNOST
schopnost působením síly měnit tvar a po uvolnění se vrátit do původního stavu
(= pružná deformace)
při překročení meze pružnosti
dojde k plastické deformaci

---
TVAROVATELNOST (TVÁRNOST)
  - schopnost měnit podstatně
  1. svůj tvar, který se zachová
  1. i po odstranění namáhání
ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM
  - schopnost odolávat opakovaným nárazům

---
ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM
schopnost odolávat opakovaným nárazům

---
TVRDOST
– odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa působením vnější síly
OBRUSNOST
– schopnost odolávat silám, které působí na povrch
OTLUKOVOST (HOUŽEVNATOST)
– schopnost odolávat bez porušení dynamicky působícím silám

---
VLHKOST
množství vody, které v daném okamžiku materiál obsahuje
vlhkost může materiál získat
        - ze vzduchu
        - vzlínáním
        - ponořením
        - ve formě deště
    - není konstantní – může se pohybovat od 0 do hodnoty nasákavosti
    - závisí na pórovitosti materiálu

---
VLHKOST
HMOTNOSTNÍ VLHKOST
poměr hmotnosti vody v látce k hmotnosti suché látky
OBJEMOVÁ VLHKOST
poměr objemu vody k objemu látky

---
výpočet hmotnostní vlhkosti (wh):
(md -hmotnost vlhkého vzorku,
mw - hmotnost suchého vzorku,
mk -hmotnost vody v látce)
wh=
mk
mw-md
msuché látky
=
md
.100 [%]

---
výpočet objemové vlhkosti (wv):
(md -hmotnost vlhkého vzorku,
mw - hmotnost suchého vzorku,
mk -hmotnost vody v látce)
wv=
Vvody
mw-md
Vsuché látky
=
ρkV
.100 [%]

---
NASÁKAVOST
schopnost přijímat kapalinu
udává se v procentech objemu
        - hmotnostní
        - objemová

---
výpočet hmotnostní nasákavosti (nh):
(ms -hmotnost vysušeného vzorku,
mn - hmotnost nasáklého vzorku,
mk -hmotnost nasáklé kapaliny)
nh=
mk
mn-ms
ms
ms
.100 [%]
.100 =

---
výpočet objemové nasákavosti (nv):
.100 [%]
(Vk – objem nasáklé kapaliny,
V - objem vzorku,
ρk – hustota kapaliny)
nv=
Vk
V
 .100 =
mk
ρkV
.100 =
mn-ms
ρkV

---
NAVLHAVOST
– schopnost přijímat vlhkost ze vzduchu
    - v suchém prostředí vlhkost ztrácí
VZLÍNAVOST
    - při ponoření do vody vlhkost
    1. v materiálu vzlíná

---
MRAZUVZDORNOST
schopnost látky nasáklé vodou odolávat střídavému zmrazování a rozmrazování

---
ŽÁRUVZDORNOST
A OHNIVZDORNOST
ŽÁRUVZDORNOST
- schopnost materiálu odolávat vysokým teplotám
OHNIVZDORNOST
- schopnost odolávat ohni bez porušení po určitou dobu

---
HOŘLAVOST STAVEBNÍCH HMOT
A – nehořlavé	úbytek = 2%
B – nesnadno hořlavé	úbytek = 5%
C1 – těžce hořlavé	úbytek = 10%
C2 – středně hořlavé	úbytek = 50%
C3 – lehce hořlavé	úbytek > 50%

---
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST
odpor konstrukce proti pronikání zvuku, který se šíří vzduchem
stupeň vzduchové neprůzvučnosti R [dB]
KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST
odpor materiálu proti šíření zvuku konstrukcí
index hladiny normalizovaného kročej. hluku Lnw

---
VZTAHY MEZI VLASTNOSTMI
objemová hmotnost <-> pórovitost
objemová hmotnost <-> pevnost
pevnost v tlaku <-> nasákavost
objemová hmotnost <-> tepel.izol. schop.

---
HYGIENICKÁ KRITÉRIA PRO STAVEBNÍ MATERIÁLY
prašnost
chemická škodlivost
biologická škodlivost
podráždění pokožky