Technická zařízení budov
pro stavební obory
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Slavíková, čerpáno bylo z ČSN, internetu a vlastního archivu, zpracováno pouze na legálním SW. Zdroje: Petr Hájek a kol.; Pozemní stavitelstí IV; Praha , 2006, Sobotáles. Ostatní obrázky a texty vytvořeny pro tento projekt !!,
test
Kanalizace

---
POS / Učební prezentace – Technická zařízení budov
Obsah:
Část I.	Vodovod
Část II.	Kanalizace
Část III.	Plynovod
Část IV.	Vytápění
Část V.	Vzduchotechnická zařízení
Část VI.	Elektrická zařízení a rozvody

---
Zdravotní instalace zahrnují:
vnitřní rozvody elektřiny a vzduchotechniky
vytápění objektu
vnitřní kanalizaci, vnitřní plynovod, vnitřní vodovod
2. Domovní kanalizační přípojka
spojuje dešťovou a splaškovou kanalizaci
spojuje svody s připojovacím potrubím
spojuje veřejnou kanalizační síť s vnitřním kanalizací

---
3. Oddílná vnitřní kanalizace v objektu znamená:
samostatnou splaškovou a samostatnou dešťovou kanalizaci
do hlavního svodu splaškové kanalizace se přivede dešťový
je řešena pouze splašková kanalizace, dešťová není třeba
4. Domovní kanalizační přípojka začíná kanalizační vložkou do níž napojení je možné:
základě projektové dokumentace předložené stavebnímu úřadu
napojení lze provést kdykoliv bez omezení
se souhlasem správce kanalizace na základě projektu

---
5. Krycí hloubka potrubí se uvažuje:
od spodní úrovně potrubí
od horní úrovně potrubí
od osy potrubí
6. Krycí hloubka kanalizačního potrubí závisí na:
na materiálu kanalizačního potrubí
na typu základové zeminy a hladině podzemní vody
nadmořské výšce objektu a typu základové zeminy

---
7. Revizní šachta se zřizuje:
na svodném potrubí
na připojovacím potrubí
kde je zlom v kanalizačním potrubí
8. Kanalizační odbočky jsou:
jednoduché a dvojité
jednotné a oddílné
jednodílné a dvoudílné

---
9. Velikost dešťového potrubí závisí:
na velikosti odvodňované plochy
na nadmořské výšce objektu
na materiálu kanalizačního potrubí
10. Větrací potrubí se může provádět:
jednotné a oddílné
jednoduché a dvojité
jednodílné a dvoudílné

---
11. Odskok v kanalizaci znamená:
sklonový stupeň u svodu s větším sklonem než 40%
odklon potrubí od vodorovné roviny
odklon potrubí od svislice
12. Velikost potrubí splaškové kanalizace je dána:
počtem a druhem připojených sanitárních zařízení
počtem připojených sanitárních zařízení
druhem sanitárních zařízení

---
13. Délka připojovacího kanalizačního potrubí je max.:
sklonu 40 % není omezena
2 m
3 m
14. Termín gajgr znamená:
sifón, ve kterém se zachytávají střešní naplaveniny
sifón, u umyvadla
zápachová uzávěrka