Technická zařízení budov
pro stavební obory
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Slavíková, čerpáno bylo z ČSN, internetu a vlastního archivu, zpracováno pouze na legálním SW. Zdroje: Petr Hájek a kol.; Pozemní stavitelstí IV; Praha , 2006, Sobotáles. Ostatní obrázky a texty vytvořeny pro tento projekt !!,
test
plynovod

---
POS / Učební prezentace – Technická zařízení budov
Obsah:
Část I.	Vodovod
Část II.	Kanalizace
Část III.	Plynovod
Část IV.	Vytápění
Část V.	Vzduchotechnická zařízení
Část VI.	Elektrická zařízení a rozvody

---
1. Svítiplyn
není jedovatý ani třeskavý
není jedovatý, je třaskavý
je jedovatý a třaskavý
2. Zdravotní instalace zahrnují:
vnitřní rozvody elektřiny a vzduchotechniky
vnitřní kanalizaci, vnitřní plynovod, vnitřní vodovod
vytápění objektu

---
3. Plynovodní přípojka prochází obvodovým zdivem
v ocelové trubce
v dobetonávce
v tepelné izolaci
4. Plynová přípojka začíná:
hlavním uzávěrem plynu
místem napojení na veřejný plynovod
prostupem v bvodové zdi objektu

---
5. Spoje plynovodního potrubí nesmí být:
v nevětraných místnostech
v chráničce
v prostupech zdí, strupů a v chráničce
6. Plynová přípojka začíná:
hlavním uzávěrem plynu
místem napojení na veřejný plynovod
prostupem v obvodové zdi objektu

---
7. Před každým stoupacím potrubím musí být osazen:
uzavírací ventil
vypouštěcí ventil
zátka
8. V bytových jádrech mezi jednotlivými podlažími je provede:
dilatace potrubí
požární přepážka
uzávěr plynu

---
11. Tlakové PB láhve o hmotnosti náplně 33kg se instalují:
uvnitř objektu bez omezení
uvnitř objektu, avšak je omezeno množství náplně
mimo objekt
12. Závitové spoje u plynovodního potrubí:
se nesmí používat
používají se, ale v omezeném množství
používají se bez omezení

---
13. Číselník plynoměru smí být umístěn:
těsně u podlahy
max.1,8 m nad podlahou
není omezena výška umístění
14. Při zkoušce těsnosti nesmí přetlak v systému klesnout :
za 25 minut od vyrovnání teploty
za 10 minut od vyrovnání teploty
za 15 minut od vyrovnání teploty