Termodynamika plynů

Základní pojmy

Ideální plyn – je ideálně stlačitelný plyn, který v libovolném rozsahu tlaků a teplot zůstává v plynném stavu, změny stavu (tlaku, objemu, teploty) se dají popsat jednoduchými rovnicemi .
 Měrná tepla ideálního plynu za konstantního tlaku cp a za konstantního objemu cv jsou konstantní a nezávisí na teplotě. Jedná se o ideálně stlačitelnou tekutinu bez vnitřního tření ideálně vyplňující jakýkoliv prostor.

ZÁKLADNÍ STAVOVÉ VELIČINY
Termodynamický stav plynu je určen 3 základními určujícími výchozími veličinami – tlakem p (Pa) , teplotou T (OK) a měrným objemem v (m3/kg). To znamená, že při určité teplotě a tlaku zaujímá 1 kg nějakého plynu zcela určitý objem. Ke změně stavu plynu dojde přivedením či odvodem tepla mezi plynem a okolím a tato změna sebou přináší změnu jeho tlaku a teploty a tím i měrného objemu.

Tlak p : F
        p = --------
        S
        F je síla ( N )
        S je plocha ( m2 )

Jednotky tlaku
        N ( N)
        ( Pa = ------ ) = -------------
        m2 ( m2 )

: N ( N)
        ( M Pa = ------ ) = -------------
        mm2 ( mm2 )

Dřívější jednotky tlaku uváděné ve starší odborné literatuře, dodnes někdy v technické praxi používané ( vztahy slouží pro přepočet při řešení úloh ze starších učebnic):

1 bar = 105 Pa = 100 kPa = 1000 hPa = 0, 1 MPa
1 torr = 133,322 Pa ( 1 torr je hydrostatický tlak 1 mm rtuťového sloupce – 1 mm Hg ).
1 kp /.cm2 = 98066,5 Pa = 736 torr ( kilopond na centimetr čtvereční byl označován jako
        atmosféra –at)
1 at = 98066,5 Pa (technická atmosféra)
1 atm =101325 Pa (fyzikální atmosféra)

Měrný objem v :
        V 1
        v = ------------ = -------------
        m ρ

        m3 ( m3 )
        ( ----- ) = ----------
        kg ( kg )

Hustota plynu ρ [kg.m-3] je převrácenou hodnotou měrného objemu plynu v .
Měrný objem je objem ( m3 ) , který zaujme 1 kg plynu za daných podmínek (tlaku , teploty)
Tabelované hodnoty hustoty a měrného objemu plynů jsou přepočítány na tzv. normální fyzikální stav:
        p = 101325 ( Pa )
        T = 273,15 (°K)  ´= 0 (°C)

Termodynamická teplota t (o C) , T ( o K) :
Základní jednotkou je 1 Kelvin ( o K), který je definován jako 1 / 273,16 – tý díl teploty trojného bodu vody Pro převod platí:

        T(°K) = t(°C) + 273,15

Velikost 1 dílku Celsiovy a Kelvinovy stupnice je stejná, teplota absolutní nuly( tj. 0 °K), odpovídá – 273,15 (°C). Obě stupnice jsou tedy proti sobě pouze posunuty o 273,15 dílků
Platí : rozdíl teplot (T2– T1) (°K) =( t2 –t1) (°C)

        podíl teplot T2 t2
        -------- (°K) není roven -------- (°C)
        T1 t1

Příklad: Teplota v zásobníku plynu se zvýšila z t1 = 20 (°C), což odpovídá T1=293 (°K)
        na t2 = 60 (°C), což odpovídá T2 = 333 (°K) . Určete:
        a) o kolik se zvýšila teplota ve stupních Celsia a ve stupních Kelvina
        b) procentuální zvýšení teploty ve stupních Celsia a ve stupních Kelvina

        a) rozdíl teplot - ve stupních Celsia = 60 (°C) - 20 (°C) = 40 (°C)
        - ve stupních Kelvina = 333 (°K) - 293 (°K) = 40 (°K)

        V obou případech je stejný výsledek 40 (°C) = 40 (°K)

        b) podíl teplot T2 333
        -------- (°K) = -------- = 1, 1365 ……… tj. 113,65%
        T1 293

        t2 60
        -------- (°C) = ---------- = 3,00 ………….t.j. 300 %
        t1 20

V obou případech je zcela odlišný výsledek, proto je ve vztazích pro výpočty vždy důležité dosazovat ve správných jednotkách . Pro snadnější rozlišení budou v textu rozlišeny teploty písmeny t(°C) a T(°K) .

 Kromě uvedených základních stavových veličin se v technických výpočtech setkáme i se změnami objemové roztažnosti a tlakové rozpínavosti plynů Pro připomenutí:

Objemová roztažnost
- pro izobarickou teplotní změnu objemu plynu (změna objemu systému v závislosti na
  změně teploty při konstantním tlaku) platí:
        [VT = V0 . [1 + γ . ( T - T0)]

 kde teplotní součinitel izobarické objemové roztažnosti γ [K-1] pro ideální plyn

Tlaková rozpínavost
– pro izochorickou teplotní změnu objemu plynu ( změna tlaku v systému v závislosti na
   změně teploty při konstantním objemu) platí :
        [p = p0 . [1 + β . (T - T0)]

kde teplotní součinitel izochorické objemové roztažnosti β [K-1] pro ideální plyn

STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU
Mnoha pokusy byla laboratorně zjištěna závislost mezi základními stavovými veličinami plynu. Platí:

        p . v
        ------ = r
        T
kde hodnota r závisí pouze na druhu plynu a byla označena jako měrná plynová konstanta. Hodnoty pro jednotlivé plyny nalezneme ve Strojnických tabulkách

p … tlak plynu ( Pa)
v … měrný objem plynu ( m3 / kg )
T…. absolutní teplota (K-1 )
r….. měrná plynová konstanta ( J . kg-1 . K -1 ), pro vzduch r= 287, 04 ( J . kg-1 . K -1 )

Tuto rovnici často vyjadřujeme v následujícím tvaru a je označována jako stavová rovnice ideálního plynu
        p . v = r . T

Pro m (kg) plynu pak platí (obě strany rovnice násobíme m ) :
        p . v . m = m. r . T

        p . V = m . r . T

p … tlak plynu ( Pa)
V …objem plynu ( m3 )
m… hmotnost plynu (kg)
T…. absolutní teplota (K-1 )
r….. měrná plynová konstanta ( J . kg-1 . K -1 )

Základní zákony ideálního plynu
Z fyziky známe základní zákony:

Boyleův - Mariotteův zákon: T=konst…. děj izotermický

Gay-Lussacův zákon: p = konst…… děj izobarický

Charlesův zákon: v = konst. ………. děj izochorický

Všechny tyto vztahy vycházejí odvozením ze základní stavové rovnice převedením proměnných veličin pro daný děj na levou stranu rovnice a konstant na pravou stranu rovnice (v textu jsou konstantní veličiny pro daný děj ve stavové rovnici označeny červeně).

1) p = konstanta …….děj izobarický p . v = r . T
        po úpravě

 což je základní rovnice izobary a zákon označovaný jako Gay-Lussacův zákon.
Označíme-li stav plynu na začátku děje indexem 1 a na konci děje 2 , pak platí

2) : v = konstanta … děj izochorický p . v = r . T
        po úpravě

 což je základní rovnice izochory a zákon označovaný jako Charlesův zákon
 Označíme-li stav plynu na začátku děje indexem 1 a na konci děje 2 , pak platí :

3) T=konstanta …. děj izotermický p . v = r . T
        po úpravě
        p . v = konst.

což je základní rovnice izotermy a zákon označovaný jako Boyleův - Mariotteův zákon
Označíme-li stav plynu na začátku děje indexem 1 a na konci děje 2 , pak platí :
        p1.V1 = p2.V2

Příklad:
V zásobníku je vzduch stlačený na tlak p1= 2 MPa při teplotě t1=10°C.
Na přímém slunci se zásobník ohřeje na teplotu t2=100 °C. Objem zásobníku je V=5m3; r=287 (J kg-1. K-1 )

Vypočítejte…
1. Na jakou hodnotu vzroste při ohřátí tlak. (p2=? MPa)
2. Kolik kg vzduchu je v zásobníku. (m=? kg)

Řešení:
Ze zadání plyne, že objem zásobníku se nezmění, jedná se tedy o izochorický děj, pro který platí:

z rovnice vyjádříme
        p2 = p1 . T2 / T1 = 2 000 000 . 373 / 283 = 2 636 040 Pa = 2,636 MPa

Výpočet provedeme ze stavové rovnice pro m kg vzduchu pro stav plynu na
       počátku děje, kdy platí :
        p1 . V1 = m . r . T1
        jedinou neznámou je m :
        p1 . V1 2 000 000 . 5
        m = ----------- = ----------------------- = 123,1 kg
        r . T1  287 . 283

Literatura:
V.VONDRÁČEK, I. Středa, V. Mamula, M. Hlinka. Mechanika IV: Mechanika tekutin a termomechanika. Praha: SNTL, 1977. ISBN 04-225-77.