Test : Polyfúzní svařování plastů

Jaké jsou základní stavební prvky plastů?

  1. sodík, měď a síra
  2. uhlík, vodík a fluor
  3. železo, hliník a vanad

Jaká je teplota svařování PPR?

        a) 195-205°C
        b) 230-240°C
        c) 250-270°C

Ze kterých surovin vyrábíme plasty?

        a) železná ruda
        b) dřevo, svítiplyn
        c) ropa, uhlí

4. Jaké materiály lze svařovat?

        a) termoplasty
        b) reaktoplasty
        c) elastomery

 5. Co znamená zkratka PP

  1. plastové potrubí
  2. pospíchej pomalu
  3. polypropylen

Která veličina nejvíce ovlivňuje životnost plastů?

        a) teplota a tlak
        b) tlak a hustota
        c) teplota a svařitelnost

Na co nejvíce používáme materiál PE-X?

  1. podlahové vytápění
  2. rozvod SV
  3. domovní rozvod plynu

Jak značíme vnější průměr trubky?

        a) pn
        b) dn
        c) bn

Od jakého průměru provádíme strojní svařování?

        a) 32 mm
        b) 40 mm
        c) 50 mm

Můžeme svářečkou o příkonu 800W, svařovat trubky a tvarovky
  o průměru 40 ?

     a) ano
     b) ne
     c) jen při dodržení BOZ

Jaké jsou jednotlivé fáze polyfúzního svařování?

  1. příprava, předehřev, ohřev, chlazení
  2. ohřev, natavení, svaření, spojení, chladnutí
  3. příprava, ohřev, přestavění, spojení a fixace, chladnutí

Lze plast s označením PPH použít na rozvod TUV?

        a)ano, bez omezení
        b)ne, je určen pouze pro SV
        c)ne, je určen pro rozvod plynu