Tolerování
Tolerování – předepisování mezí, to jest, s jakou přesností mají být součásti vyrobeny. Tolerování zvyšuje požadavky na přesnost výroby, to představuje i zvýšení nákladů na jejich výrobu, proto je žádoucí tolerovat pouze funkční rozměry.
Funkční rozměr - rozměr, na kterém záleží funkčnost a vyměnitelnost součásti.
Skutečný rozměr SR – rozměr odměřený na vyrobené součásti
Jmenovitý rozměr JR – rozměr udaný na výkrese kótami
Skutečné rozměry se od jmenovitých rozměrů (předepsaných) liší, nejsou vyrobeny s absolutní přesností, tato nepřesnost musí být vymezena ještě před výrobou.
Od součásti požadujeme, aby byla funkční po dobu své životnosti a byla následně vyměnitelná. Pro tento účel stačí, aby předepsané rozměry byly vyrobeny v určitých mezích.
Tolerované rozměry
U funkčních rozměrů součástí se na výkresech musí předepsat konkrétní tolerance, tak aby byla při výrobě dodržená přesnost.
Zápis tolerancí na výkrese provádíme pomocí:
- Mezních úchylek
- Mezních rozměrů
- Tolerančních značek
Mezní úchylky jsou největší dovolené úchylky, které definují maximální dovolenou nepřesnost při výrobě součásti.
Mezní rozměry jsou rozměry hraniční, dolní mezní rozměr udává nejmenší možný rozměr součásti, horní mezní rozměr udává největší možný rozměr součásti.
Horní mezní úchylka (es, ES) je algebraický rozdíl mezi horním mezním rozměrem (hmr, HMR) a jmenovitým rozměrem (JR)
Dolní mezní úchylka (ei, EI) je algebraický rozdíl mezi dolním mezním (dmr, DMR) rozměrem a jmenovitým rozměrem (JR)
Úchylka je rozdíl mezi skutečným a jmenovitým rozměrem
Tolerance je rozsah dovolené nepřesnosti, je to vždy kladné číslo odpovídající rozdílu mezi horním mezním rozměrem a dolním mezním rozměrem, či rozdílu mezi horní a dolní mezní úchylkou.
Toleranční značka se píše za jmenovitý rozměr (JR), písmeno určuje polohu tolerančního pole vůči nulové čáře (nulová čára odpovídá jmenovitému rozměr) a číslo představuje toleranční stupeň IT.
Poloha tolerančního pole pro díru  22
IT8
IT9
1.  22 A9
2.  22 B9
3.  22 C9
4.  22 F9
5.  22 H9
6.  22 JS9
7.  22 P9
8.  22 R8
9.  22 U8
10.  22 Z8
Rozměry horních a dolních mezních úchylek vyhledané ve Strojnických tabulkách

+352

+300
A
+µm

+160
+212
B

+110
+162
C

+52
0
+72
F

  FnnnnnFFFFF
H FHHHHHHHHH8
+26
JS
+20

JR =22 mm
0
U
-61
-28
R
-74
-41
-74
-22
P
-26

-106
-73
Z

-µm

 22 A9
Horní mezní úchylka (ES) je 352µm = 0,352mm
Dolní mezní úchylka (EI) je 300µm = 0,300mm
Horní mezní rozměr (HMR) HMR= JR+ES; HMR=22+0,352; HMR=22,352mm
Dolní mezní rozměr (DMR) DMR= JR+EI; DMR=22+0,300; DMR=22,300mm
Tolerance (T) T=HMR-DMR; T=22,352-22,300; T=0,052mm
 22 H9
Horní mezní úchylka (ES) je 52µm = 0,052mm
Dolní mezní úchylka (EI) je 0µm = 0mm
Horní mezní rozměr (HMR) HMR= JR+ES; HMR=22+0,052; HMR=22,052mm
Dolní mezní rozměr (DMR) DMR= JR+EI; DMR=22+0; DMR=22,00mm
Tolerance (T) T=HMR-DMR; T=22,052-22,00; T=0,052mm

 22 JS9
Horní mezní úchylka (ES) je 26µm = 0,026mm
Dolní mezní úchylka (EI) je -26µm = -0,026mm
Horní mezní rozměr (HMR) HMR= JR+ES; HMR=22+0,026; HMR=22,026mm
Dolní mezní rozměr (DMR) DMR= JR+EI; DMR=22+(-0,026); DMR=21,974mm
Tolerance (T) T=HMR-DMR; T=22,026-21,974; T=0,052mm

 22 P9
Horní mezní úchylka (ES) je -22µm = -0,022mm
Dolní mezní úchylka (EI) je -74µm = -0,074mm
Horní mezní rozměr (HMR) HMR= JR+ES; HMR=22+(-0,022); HMR=21,978mm
Dolní mezní rozměr (DMR) DMR= JR+EI; DMR=22+(-0,074); DMR=21,926mm
Tolerance (T) T=HMR-DMR; T=21,978-21,926; T=0,052mm

Všechny tolerance pro jmenovitý rozměr JR= 22mm v tolerančním stupni 9 mají velikost 0,052mm

 22 R8
Horní mezní úchylka (ES) je -28µm = -0,028mm
Dolní mezní úchylka (EI) je -61µm = -0,061mm
Horní mezní rozměr (HMR) HMR= JR+ES; HMR=22+(-0,022); HMR=21,972mm
Dolní mezní rozměr (DMR) DMR= JR+EI; DMR=22+(-0,061); DMR=21,939mm
Tolerance (T) T=HMR-DMR; T=21,972-21,939; T=0,033mm

 22 Z8
Horní mezní úchylka (ES) je -73µm = -0,073mm
Dolní mezní úchylka (EI) je -106µm = -0,106mm
Horní mezní rozměr (HMR) HMR= JR+ES; HMR=22+(-0,073); HMR=21,927mm
Dolní mezní rozměr (DMR) DMR= JR+EI; DMR=22+(-0,106); DMR=21,894mm
Tolerance (T) T=HMR-DMR; T=21,927-21,894; T=0,033mm

Všechny tolerance pro jmenovitý rozměr JR= 22mm v tolerančním stupni 8 mají velikost 0,033mm

Poloha tolerančního pole pro hřídel  22
IT9
IT7
1.  22 a9
2.  22 b9
3.  22 c9
4.  22 f9
5.  22 h9
6.  22 js9
7.  22 p7
8.  22 s7
9.  22 x7
10.  22 z7

Rozměry horních a dolních mezních úchylek vyhledané ve Strojnických tabulkách

+µm

94
73
z
75
x

54
35
55
s
p
22
43
+26
js

0
f

  FnnnnnFFFFF
-52
-20
h FHHHHHHHHH8
JR =22 mm
0
-26

-160
c
-162
-110
-72

b
-212

-300
a
-352

-µm

 22 a9
Horní mezní úchylka (es) je -300µm = -0,300mm
Dolní mezní úchylka (ei) je -352µm = -0,352mm
Horní mezní rozměr (hmr) hmr= JR+es; hmr=22+(-0,300); hmr=21,700mm
Dolní mezní rozměr (dmr) dmr= JR+ei; dmr=22+(-0,352); dmr=21,648mm
Tolerance (T) T=hmr-dmr; T=21,700-21,648; T=0,052mm

 22 h9
Horní mezní úchylka (es) je 0µm =0mm
Dolní mezní úchylka (ei) je -52µm = -0,052mm
Horní mezní rozměr (hmr) hmr= JR+es; hmr=22+0; hmr=22,00mm
Dolní mezní rozměr (dmr) dmr= JR+ei; dmr=22+(-0,052); dmr=21,948mm
Tolerance (T) T=hmr-dmr; T=22,00-21,948; T=0,052mm

Všechny tolerance pro jmenovitý rozměr JR= 22mm v tolerančním stupni 9 mají velikost 0,052mm
 22 x7
Horní mezní úchylka (es) je 75µm = 0,075mm
Dolní mezní úchylka (ei) je 54µm = 0,054mm
Horní mezní rozměr (hmr) hmr= JR+es; hmr=22+0,075; hmr=22,075mm
Dolní mezní rozměr (dmr) dmr= JR+ei; dmr=22+0,054; dmr=22,054mm
Tolerance (T) T=hmr-dmr; T=22,075-22,054; T=0,021mm

 22 z9
Horní mezní úchylka (es) je 94µm =0,094mm
Dolní mezní úchylka (ei) je 73µm = 0,073mm
Horní mezní rozměr (hmr) hmr= JR+es; hmr=22+0,094; hmr=22,094mm
Dolní mezní rozměr (dmr) dmr= JR+ei; dmr=22+0,073; dmr=22,073mm
Tolerance (T) T=hmr-dmr; T=22,094-22,073; T=0,021mm

Všechny tolerance pro jmenovitý rozměr JR= 22mm v tolerančním stupni 7 mají velikost 0,021mm

Soustava tolerancí je definována 20 tolerančními stupni
- hodnoty IT 01,0,1,2,3,4,5 jsou určeny pro výrobu měřidel
- hodnoty IT 6,7,8,9,10,11 jsou určeny pro běžné technologie ve strojírenství
- hodnoty IT 12,13,14,15,16,17,18 jsou určeny pro výrobu polotovarů
Toleranční pole je charakterizováno horní a dolní úchylkou, polohu tolerančního pole vůči nulové čáře udává písmeno v toleranční značce, výška tolerančního pole je závislá na tolerančním stupni IT a jmenovitém rozměru.
Písmeno velké abecedy v toleranční značce představuje toleranční pole děr, tedy vnitřních rozměrů.
Písmeno malé abecedy v toleranční značce představuje toleranční pole hřídelů, tedy vnějších rozměrů.

Předepisování tolerance na výkresech pomocí mezních úchylek

Předepisování tolerance na výkresech pomocí mezních rozměrů

26,1
25,9

Předepisování tolerance na výkresech pomocí tolerančních značek

   26g7

Netolerované rozměry
Všeobecné tolerance – i rozměry, které na výkrese nejsou tolerovány, musí být vyrobeny v určitých tolerančních mezích. Tyto tolerance rozděluje norma ČSN ISO 2768-1 do čtyř tříd přesnosti.
Mezní úchylky délkových rozměrů – třídy přesnosti
    - f – jemná
    - m – střední
    - c – hrubá
    - v – velmi hrubá
Mezní úchylka zkosení a zaoblení hran – třídy přesnosti
    - f – jemná
    - m – střední
    - c – hrubá
    - v – velmi hrubá
Mezní úchylky úhlových rozměrů – třídy přesnosti
    - f – jemná
    - m – střední
    - c – hrubá
    - v – velmi hrubá
Hodnoty mezních úchylek netolerovaných rozměrů jsou uvedeny ve STROJNICKÝCH TABULKÁCH.
Pokud se mají uplatnit všeobecné mezní úchylky rozměrů podle normy ISO 2768, musí být v popisovém poli, nebo jeho blízkosti uvedena informace o třídě přesnosti dle této normy. Příklad ISO 2768 – m
Použitá literatura:
LEINVEBER, J. VÁVRA, P. Strojnické tabulky. Praha: ALBRA, 2005. ISBN 80-7361-011-6
KLETEČKA, J. FOŘT, P. Technické kreslení. Brno: CP BOOKS, a.s., 2005. ISBN 80-251-0498-2