## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Mechanické vlastnosti kovů
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_PRT.3.04
Datum tvorby:21.01.2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: Protetická technologie, 3. ročník,
Asistent zubního technika
Autor: Bc. Martina Nová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku protetické technologie.Seznamuje žáky s mechanickými vlastnostmi kovů. Popisuje pevnost, pružnost, tvrdost, tažnost a kujnost materiálů.

## Slide 2: Mechanické vlastnosti kovů
Kovy a jejich slitiny

## Slide 3: Mechanické vlastnosti kovů
Jsou zodpovědné za trvanlivost zubní náhrady, tzn. odolné proti žvýkacím silám, aby se náhrada nedeformovala či nepraskla a neopotřeboval se její povrch.
Studiem kovů a slitin se věnuje vědní obor zvaný metalurgie .
Chemická metalurgie – zabývá se výrobou kovů.
Fyzikální metalurgie - studuje vlastnosti kovů a jejich strukturu.
Mechanická metalurgie - studuje strukturu při různém způsobu zpracování.

## Slide 4: Mechanické vlastnosti
Pozitivní vlastnosti kovů:
pevnost, tvrdost, pružnost, kujnost, tažnost, lesk a zpracovatelnost.
Negativní vlastnosti kovů:
elektrická a tepelná vodivost, oxidace, někdy nízká odolnost vůči korozi, biokompatibilita, estetika.

## Slide 5: Pevnost
U pevnosti je důležitá
Pevnost v tahu
Pevnost v tlaku
Pevnost v ohybu
Pevnost v krutu

## Slide 6: Tvrdost
Je odolnost proti vniku cizího tělesa do materiálu.
Tvrdost stanovujeme podle Vickerse, Knoopa,
Brinella a Rockwella.
Podle Vickerse - do povrchu destičky (např. kovu)
určitou silou zatlačí diamantový čtyřboký jehlan.
Změří se délky vtisku úhlopříček a podle tabulek se určí
tvrdost. Průměrná tvrdost je 2OOkg/mm² a je nižší než u skloviny (343 kg/mm²)
Knoop - používá diamantový jehlan s jednou úhlopříčkou
výrazně delší.
Brinell - používá ocelovou kuličku.
Rockwell - kónický diamant - měří přímo hloubku
penetrace kónického diamantu.

## Slide 7: Pružnost
Znamená odpor proti permanentní deformaci.
Představuje množství energie nutné k deformaci hmoty.
Tato vlastnost je vážně sledována u drátů.
Obr. 1: Fixní rovnátka

## Slide 8: Tažnost
Tažnost materiálu reprezentuje jeho schopnost být vytažen do tvaru drátu.
Pod vlivem těchto sil podléhá materiál trvalé deformaci.
Au, Ag, Pt jsou tažné za studena.
Pro zajímavost z 1g zlata lze vytáhnout 2 km dlouhý drát.

## Slide 9: Kujnost
Kujnost představuje možnost vytepání nebo rozválcování materiálu v tenkou fólii, aniž praskne.
Těmito vlastnostmi vynikají zlato a stříbro.
Některé kovy jsou příliš křehké, tak nejdou kovat. Některé jsou kujné za studena Au, Ag, Al.
Ze zlata se dá vytepat fólie o tloušťce
0,00012˗0,000002 mm.

## Slide 10: Abrazivzdornost
Povrch náhrady je při funkci v dutině ústní značně namáhán.
Dochází k postupnému zdrsňování povrchu.
Úbytku abradovaného materiálu až ke změně tvaru a velikosti.
Výraznou abrazi může způsobit antagonista.

## Slide 11
Literatura:
HUBÁLKOVÁ, H. a J. KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém
zubním lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-581-9.
Zdroj obrázku:
Obr. 1: MAKY.OREL. Ortodontický aparátek pro horní i spodní čelist [online].
[cit. 2013-04-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons na:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Orthobraces dental_braces_lower_upper_jaw.jpg>