## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Vlastnosti slitin
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_PRT.3.06
Datum tvorby: 04.02.2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: Protetická technologie, 3. ročník, Asistent zubního technika
Autor: Bc. Martina Nová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku protetické technologie. Seznamuje žáky s přípravou slitin za studena tzv. amalgámem.

## Slide 2: Vlastnosti slitin
Kovy a jejich slitiny

## Slide 3: Vlastnosti slitin
Tvorbou tuhých roztoků nebo intermetalických sloučenin se základní vlastnosti mění a slitina může mít vlastnosti, které zúčastněné kovy nikdy neměly.
Záleží:
1. na přidávaných kovech,
2. na pořadí přidávaných kovů.

## Slide 4: Vlastnosti slitin
1. Vytvrzovací schopnost - tzn. delší zahřívání na určitou teplotu = zvýšení tvrdosti a pevnosti o 50−80 %,
2. jsou nemagnetické - el. vodivost je nižší než u čistých kovů,
3. chemická koroze je vzácná (v ústech),
4. mechanické tváření - stejné jako u čistých kovů.

## Slide 5: Příprava slitin
Nejčastěji - stavením složek při vysoké teplotě,
za studena - vznikají slitiny kovů se rtutí tzv. amalgámy (slitina rtuti např. Ag, Cu, Sn).
Tavení - roztaví se kov s vyšším bodem tání a přidá se v tuhém stavu kov s nižším bodem tání.
Rozdíl jednotlivých kovů ve slitině se udává ve váhových procentech.

## Slide 6: Dentální Amalgám
Směs Ag, Cu, Sn,
je antibakteriální,
tvrdne 24 hodin,
chemicky odolný, aby nedocházelo v ústech k uvolňování rtuti.
Jen ve státech EU se ročně spotřebuje asi 120 tun rtuti pouze pro výrobu plomb.

## Slide 7: Rozdělení slitin tvořených při vysoké teplotě
Zlaté slitiny
Náhradní stříbrné slitiny
Vysokotavitelné slitiny obecných kovů
Lehce tavitelné slitiny

## Slide 8
Zdroje:
HUBÁLKOVÁ, H. a J. KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním
lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-581-9.