## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Zlato
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_PRT.3.07
Datum tvorby: 11.02.2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: Protetická technologie, 3. ročník,
Asistent zubního technika
Autor: Bc. Martina Nová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku protetické technologie. Seznamuje žáky se zlatem a jeho ryzostí.

## Slide 2: Zlato

## Slide 3: Zlaté slitiny
Nejstarší materiál užívaný ke konstrukci náhrad chrupu.
Charakteristika materiálu – odolnost proti zbarvení.
Odolnost proti korozi a oxidaci ve vlhkém prostředí dutiny ústní.
Odolnost proti oxidaci při tepelném sváření a lití.

## Slide 4: Rozdělení
1. Zlaté slitiny pro fasetování dentálními plasty
(50 % Au, 20 % Ag, 12 % Cu a Pd)
2. Zlaté slitiny k napalování keramiky
(70-80 % Au, 11-18 % Pt a Pd a Zn)
Základem slitin je zlato doplněné stříbrem a mědí.
Pt - pro zvýšení tvrdosti a pevnosti.
Pd -zvyšuje odolnost proti korozi.
Zn - chrání Cu před oxidací snižuje viskozitu.

## Slide 5: Vlastnosti zlata (Au - aurum)
Měkký kov,
neoxiduje,
má žlutou barvu,
krystalizuje v plošně centrované mřížce,
taje při 1063°C a při 1100°C se začíná vypařovat = nesmí se přehřívat,
na vzduchu neokysličuje,
odolává kyselinám i zásadám (rozpouští ho pouze lučavka královská tj. kyselina dusičná a kyselina chlorovodíková 1:3),
je antialergické,
kujné a tažné (Au je kujné za studena -dá se vytepat do fólie o tloušťce 0,00012 - 0,000002 mm)
tažné - z 1g se dá vytáhnout 2 km dlouhý drát.
Negativní vlastnosti: těžké a drahé

## Slide 6: Barevné zlato
Zlato se slévá s Ag, Pd, Pt, Cu, Ni a Ir v každém poměru a tvoří s nimi homogenní tuhé roztoky.
Zlato – podle přísad mění i barvu.
Ag a Pt zesvětluje.
Cu zlato červená.
Pd, Ni a Mn zlato odbarvuje – bílé zlato (možné reakce u alergických pacientů na Ni) např. 90 % Au a 10 % Ni.

## Slide 7: Ryzost zlata
Poměr množství zlata ve slitině nazýváme ryzostí
vyznačujeme ji v karátech.
„Karat“ slovo pochází patrně z hebrejštiny a znamená
„semeno“. Konkrétně semeno stromu známého jako
Rohovník obecný – „svatojánský chléb“.
Všechny semena stromu váží stejně cca 0,19-0,21 g podle
dané lokality kde strom roste.
Obr. 1 Obr. 2

## Slide 8: Ryzost zlata ve 20. století
Sjednocena váha karátu na metrický karát = 0,20g.
V dnešním moderním světě ale nevystačíme s tak
velkou jednotkou proto uvádíme ryzost v tisícinách
(1 karát = 41,667 tisíciny).
1 karát – vyjadřuje obsah zlata ve slitině = 1/24 celku.
Ryzí zlato obsahuje 24/24 karátů zlata tj. 1000/1000
14 karátové zlato 14/24 karátů zlata tj. 585/1000
obsahuje 58,5 % ryzího zlata a 41,5 % jiných kovů.

## Slide 9
Zdroje:
BITTNER, J. a J.SEDLÁČEK. Technologie pro zubní laboranty. Praha: Avicenum, 1979.
HUBÁLKOVÁ, H. a J. KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. 1. vyd. Praha:
Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-581-9.
Zdroje obrázků:
Obr. 1: Rohovník obecný, Wikimedia [online]. [cit. 25-02-2013]. Dostupné pod licencí
Creative Commons z www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JBaum.JPG>
autor neuveden
Obr. 2: OSVALDO GAGOO. Zelené a sušené plody karobu, Wikimedia [online]. [cit. 25-02-2013]. Dostupné
pod licencí Creative Commons z www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carobs.JPG>
Autorem piktogramu kreslené dámy s ukazovátkem je Bc. Hana Chalupná.
Notes: ::