Základní rozměry automobilu

Základní požadavky pro určení rozměrů automobilu:
- automobil musí být umístěn na vodorovné rovině
- automobil musí být zatížen na pohotovostní nebo přípustnou celkovou hmotnost, pokud se rozměry měří při jiné hmotnosti, musí to být slovně uvedeno u hodnoty rozměru
- kola automobilu a řídící mechanismus jsou v poloze pro přímý směr
- správně nahuštěné pneumatiky na tlak odpovídající plnému zatížení automobilu
- výstroj, výbava a příslušenství automobilu musejí být v základním stavu
Základní rozměry automobilů:
- rozvor – A
- délka - B
- převis - C, D
- rozchod - E, F
- šířka – G
- výška automobilu - H
- světlá výška – J
- nájezdový úhel – K, L
- výška rámu nad vozovkou u užitkových vozidel – M
- výška závěsného zařízení – P
- vyložení závěsného zařízení - N

Základní vnější rozměry osobního automobilu

Základní vnější rozměry terénního automobilu
- některé rozměry, jako například (H, F, G, E) nebudou pro totožnost nadále uváděny

Základní vnější rozměry nákladního automobilu

Základní vnější rozměry užitkového automobilu

Ložné rozměry užitkového automobilu

- maximální ložné rozměry – a, b, c
- čisté ložné rozměry – a, b, c1
- výška ložné plochy - d

d

Vnitřní rozměry osobního automobilu

- šířka ve výši ramen vpředu a vzadu - T, U
- šířka ve výši loktu vpředu a vzadu - R, S
- vzdálenost spodní části zadního opěradla od brzdového pedálu – V
- vzdálenost věnce volantu od brzdového pedálu – W
- vzdálenost opěradla předního sedadla od věnce volantu – X
- maximální vzdálenost stropu od nezatíženého sedáku předního, zadního sedadla - Z

Použitá literatura:
JAN, Zdeněk, Bronislav ŽDÁNSKÝ a Jiří ČUPERA. Automobily. 2. vyd. Brno: Avid, 2009, 155 s. ISBN 978-80-87143-12-4