## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Konstrukční prvky ČSN 1.díl
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_ZSP.4.02
Datum tvorby: 1. 11. 2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: ZSP, 4. ročník, Asistent zubního technika
Autor: Mgr. Martina Nová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku praktického vyučování, zároveň motivuje a aktivuje žáky. Seznamuje žáky s jednoduchým rozdělením konstrukčních prvků s jejich funkcí a umístění. Tato prezentace má ještě další navazující 2. díl.
Notes: <number>

## Slide 2
Konstrukční prvky ČSN

## Slide 3: Společné konstrukční prvky
Kotevní prvky
Stabilizační
Spojovací prvky
Tělo náhrady

## Slide 4: Kotevní prvky
Udržují náhradu v ústech.
Zabraňují transverzálním a páčivým silám působících na náhradu.
Funkce: 1. retence náhrady,
2. přenos ŽT,
3. stabilizace náhrady,
4. brání dislokaci náhrady při funkci.

## Slide 5: Dělení kotevních prvků
A) Spony
B) Nesponová retenční zařízení
Zásuvné spoje
Opěrné třmeny
Teleskopické a kónusové korunky

## Slide 6: A) Spony
Jsou povrchové retenční prvky, které obemykají
náhradu.
Funkce: 1. retenční,
2. pomáhají přenášet ŽT,
3. stabilizují náhradu.
Spona má tři části: 1. retenční rameno,
2. okluzní trn,
3. stabilizační trn.

## Slide 7: Retenční rameno
Umisťujeme většinou vestibulárně.
Tvarově musí být dostatečně dlouhé a pružné.
Prochází dvěma kvadranty pod dělící linií.
Dělení: 1. litá retenční ramena
2. drátěná retenční ramena
Nevýhoda: - ESTETIKA,
- lehké páčení vlastních zubů náhradou při snímání a nasazování.
Obr. 1

## Slide 8: Stabilizační rameno
Rigidně ukotvuje náhradu.
Zabraňuje páčení vlastních zubů i náhrady při funkci.
Musí být vždy lité.
Umístěno orálně.
Probíhá nad i po dělící linii
zubu.
Obr. 2

## Slide 9: Okluzní trn
Stabilizuje náhradu ve funkci.
Přenáší ŽT na sponový zub.
Je umístěn v okluzi.
Obr. 3
Obr. 4

## Slide 10: B) Nesponová zařízení
Zásuvné spoje – připojují snímatelnou náhradu k pilířovým zubům (fixní konstrukce)bez viditelného retenčního ramene.
Skládají se ze dvou částí: 1. MATRICE
2. PATRICE
Tvar: kulička,váleček, stiskací knoflík, obsahují
pružinu, pero nebo kloub.
Obr. 5

## Slide 11: Umístění nesponových zařízení
V části korunkové – intrakoronální.
Vně korunky – extrakoronální.
Kotvené v kořeni.
Kotevní třmeny - patrice je třmen,
- matrice jezdec.
Teleskopické korunky - zajišťuje retenci pomocí na sebe přesně naléhajících dvou plášťů.

## Slide 12: Zdroje
DOSTÁLOVÁ, T. Fixní a snímatelná protetika. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0655-5
Obr.1,2,3: Snímatelná protetika, skeletové náhrady. Sixthdense-dent [online]. [cit. 2.10.2013].Dostupné z
www:<http://www.sixthsense.cz/dent/?page=12&protetik=10 > autor neuveden
Obr. 4: Fotografii zhotovila, není-li uvedeno jinak, Mgr. Hana Chalupná.
Obr. 5: Zásuvný spoj bredent [online]. [cit. 2.10.2013].Dostupné z www:<http://www.strelecdent.cz/zubni-
nahrady/31 > autor neuveden