## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Analýza modelu
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_ZSP.4.09
Datum tvorby: 6. 11. 2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: ZSP, 4. ročník, Asistent zubního technika
Autor: Mgr. Martina Nová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku praktického vyučování, zároveň motivuje a aktivuje žáky. Seznamuje žáky s analýzou modelu při zhotovení částečných snímatelných náhrad.

## Slide 2
Analýza modelu

## Slide 3: Analýza modelu
analýza modelů na paralelometru: vyznačíme osu nasazení, analyzační tyčinkou přes artikulační papír vyznačíme linii maximální konvexity na zubech, kde budou ukotveny spony, kalibrovaným terčíkem příslušné velikosti (0,25 - 0,5 – 0,75 mm) určíme konec retenčního ramene.

## Slide 4: Frézovací přístroj

## Slide 5: Osa nasazení náhrady
Hledání nejlepšího sklonu nasazení
zubní náhrady pomocí analyzační tyčinky.
Analyzační tyčinka

## Slide 6: Zakreslení maximální konvexity

## Slide 7: Zakreslení maximální konvexity
Maximální konvexita
vestibulárně i orálně.

## Slide 8: Rozdělení vestibulární plochy zubu.
Zub rozdělíme středovou čárou
Meziální půl zubu opět rozdělíme na polovinu.

## Slide 9: Analýza dosahu lité spony
V místě kde protíná max. konvexitu dělící čára,
přikládáme dřík kalibrovaného terčíku.
Maximální konvexita

## Slide 10: Určení, pomocí kalibrovaného terčíku, dosahu lité retenční spony.

## Slide 11: Zakreslení průběhu lité spony

## Slide 12: Zdroje:
Fotografie zhotovila, není-li uvedeno jinak, Mgr. Hana Chalupná.
Na fotografiích je zachycena analýza modelu ze školení Interdentu na
snímatelné náhrady v Celje - Slovinsko.