## Slide 1
Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0953
Vzdělávací materiál: Opravy snímatelných náhrad
Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název materiálu: VY_32_INOVACE_ZSP.4.15
Datum tvorby: 13. 11. 2013
Vyučovací předmět, ročník, obor: ZSP, 4. ročník, Asistent zubního technika
Autor: Mgr. Martina Nová
Anotace: Vzdělávací materiál využívá ICT při výuce a tím inovuje výuku praktického vyučování, zároveň motivuje a aktivuje žáky. Seznamuje žáky s druhy oprav snímatelných náhrad.
Notes: <number>

## Slide 2: Opravy snímatelných náhrad
Obr. 1
Obr. 2

## Slide 3
Při poškození náhrady se nejprve hledá příčina
defektu. Potom se zhodnotí zda je potřeba
indikovat novou náhradu, či je možné náhradu
opravit.
Opravy:
zlomená náhrada,
defekty kovových prvků,
rozšíření baze náhrady po extrakci zubů,
rebaze náhrady.

## Slide 4: Fraktura náhrady
Příčiny:
po pádu náhrady,
při koncentraci tahu či tlaku,
dlouhodobý ohyb náhrady během žvýkání,
prasklina se může objevit i ve spojení pryskyřičných zubů a báze náhrady.

## Slide 5: Defekty kotevních prvků
Oprava retenčního prvku.
Zhotoví se otisk, který se provádí přes
zavedenou náhradu v dutině ústní
alginátovou otiskovací hmotou.
Zhotoví se pracovní model s náhradou.
Připraví se nový retenční element (drátěná
spona).

## Slide 6: Rebaze náhrady
Přímá rebaze - prováděna přímo v zubní ordinaci.
Nepřímá rebaze - zhotovuje se v zubní laboratoři - je mnohem přesnější, ale nepoměrně pracnější.
Pružná rebaze - pomocí plastických a silikonových materiálů (používají se pro zlepšení retence, k prevenci dekubitů sliznice, u imediátních náhrad během hojení extrakčních ran, k podkládání náhrad během vhojování implantátů, pro podložení obturátorů.

## Slide 7: Zdroje:
DOSTÁLOVÁ, T. Fixní a snímatelná protetika. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0655-5.
Zdroje obrázků:
Fotografie zhotovila, není-li uvedeno jinak, Mgr. Hana Chalupná.